| TABELA MONTAŻOWA PROJEKTOWANEJ NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIOWEJ |
| --- |
| Słup oświetleniowy | Żerdź | Ustój | Uzbrojenie |
| nr słupa | funkcja i typ słupa | E-10,5/2,5 | E-10,5/4,3 | E-10,5/6 | Uo-wiercony ( 0,55m tz=1,8m | Uos-wiercony ( 0,55m tz=2,1m | hak wieszakowy SOT 21.16 | uchwyt przelotowy SO 130 | uchwyt narożny SO 136 | uchwyt odciągowy SO 117.225 | wysięgnik rurowy wierzchołkowy 0,2m/1,5m/10o | oprawa oświetl. OPALO 1 / 70W | osłona SV 19.25 + bezp. topikowy 2A | przewód YDY2*2,5 + rurka RVKL 18 | zaciski odgałęźne SL 11.11 | zaciski odgałęźne SL 9.21 | rura ochronna Arot BE 50 | uchwyt dystansowy SO 79.6 | ogranicznik przepięć GXO 0,28/5 z odłącznikiem |
|  |  |  |  |  | płyta stopowa 0,3*0,3m | płyta stopowa 0,3*0,3m | beton B-7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | m3 | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | mb | szt. | szt. | mb | szt. | szt. |
| istn. 22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| proj. 1 | KK-10/6/E |  |  | 1 |  | 1 | 0,33 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tz=2,3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 2 | K-10/4,3/E |  | 1 |  |  | 1 | 0,3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 |  |
| proj. 3 | K-10/4,3/E |  | 1 |  |  | 1 | 0,3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 |  |
| proj. 4 | P-10/2,5/E | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 5 | P-10/2,5/E | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| proj. 6 | N-10/4,3/E |  | 1 |  |  | 1 | 0,3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 7 | O-10/4,3/E |  | 1 |  |  | 1 | 0,3 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 1 |
| proj. 8 | P-10/2,5/E | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 9 | N-10/4,3/E |  | 1 |  |  | 1 | 0,3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 10 | N-10/4,3/E |  | 1 |  |  | 1 | 0,3 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| proj. 11 | N-10/4,3/E |  | 1 |  |  | 1 | 0,3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 12 | K-10/4,3/E |  | 1 |  |  | 1 | 0,3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 1 |
| R A Z E M | 3 | 8 | 1 | 12 | 2,73 | 15 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 6 | 6 | 6 | 3 |

Skład betonu zwykłego B-7,5 na 1m3 :				Zestawienie przewodu AsXS 2*25 :			Zestawienie kabla YAKXS 1*25 :

1. Cement portlandzki 250	- 216 kg				istn. słup nr 22 ( proj. słup nr 1  –  lc=40m			proj. słup nr 2 ( proj. słup nr 3  –  lc=144m

2. Piasek do betonu zwykłego	- 0,460 m3			proj. słup nr 1 ( proj. słup nr 2   –  lc=58m

3. Żwir do betonu zwykłego	- 0,790 m3			proj. słup nr 3 ( proj. słup nr 7   –  lc=220m

4. Woda                                   - 0,251 m3			proj. słup nr 7 ( proj. słup nr 12 –  lc=270m

Uwaga :

W tabeli podano osprzęt „Ensto”. Dopuszcza się zastosowanie innego osprzętu o co najmniej równoważnych parametrach technicznych i jakościowych. 		ZAŁĄCZNIK 1