| TABELA MONTAŻOWA PROJEKTOWANEJ NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIOWEJ |
| --- |
| Słup oświetleniowy | U z b r o j e n i e |
| nr słupa | funkcja i typ słupa | hak wieszakowy SOT 21.16 | uchwyt przelotowy SO 140 | uchwyt odciągowy SO 117.225 | oprawa oświetl. OPALO 1 / 70W | wysięgnik rurowy 0,5m/1,5m/5o | uchwyt wysięgnika | osłona SV 19.25 + bezp. topikowy 2A | przewód YDY2*2,5 + rurka RVKL 18 | zaciski odgałęźne SL 11.11 | zaciski odgałęźne SL 9.21 | zaciski odgałęźne SM 2.11 | ogranicznik przepięć GXO 0,28/5 z odłącznikiem |
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | mb | szt. | szt. | szt. | szt. |
| istn. 48 | Kr-10/ŻN | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 2 |
| istn. 47 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 46 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 45 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 44 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |
| istn. 43 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 42 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |
| istn. 41 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 40 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |
| istn. 39 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 38 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |
| istn. 37 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 36 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
| istn. 49 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 50 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |
| istn. 51 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 52 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 53 | Kr-10/ŻN | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |
| istn. 54 | Kr-10/ŻN | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| istn. 55 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 56 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 57 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |
| istn. 58 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 59 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 60 | P-10/ŻN | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 61 | Kr-10/ŻN | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 2 |
| RAZEM | 26 | 22 | 4 | 9 | 9 | 18 | 9 | 27 | 20 | 4 | 2 | 6 |

Zestawienie przewodu AsXS 2*25 :

istn. słup nr 48 ( istn. słup nr 53 – lc=790m

istn. słup nr 54 ( istn. słup nr 61 – lc=315m

Uwaga :

W tabeli podano osprzęt „Ensto”. Dopuszcza się zastosowanie innego osprzętu o co najmniej równoważnych parametrach technicznych i jakościowych. 				      ZAŁĄCZNIK 1