| TABELA MONTAŻOWA PROJEKTOWANEJ NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIOWEJ |
| --- |
| Słup oświetleniowy | Żerdź | U s t ó j | U z b r o j e n i e |
| nr słupa | funkcja i typ słupa | E-10,5/2,5 | E-10,5/4,3 | Uo-wiercony ( 0,55m tz=1,8m | Uos-wiercony ( 0,55m tz=2,1m | hak wieszakowy SOT 21.16 | uchwyt przelotowy SO 140 | uchwyt narożny SO 136 | uchwyt odciągowy SO 117.225 | konst. przelotowa Kp-1 | konst. mocna Km-1 | obejma O-3 | izolator N-80 | izolator S-80/2 | uchwyt śrubowo-kabłąkowy | złączka płytkowa | wysięgnik rurowy wierzchołkowy 0,2m/1,5m/10o | oprawa oświetl. OPALO 1 / 70W | osłona SV 19.25 + bezp. topikowy 2A | przewód YDY2*2,5 + rurka RVKL 18 | zaciski odgałęźne SL 11.11 | zaciski odgałęźne SL 9.21 | ogranicznik przepięć GXO 0,28/5 z odłącznikiem |
|  |  |  |  | płyta stopowa 0,3*0,3m | płyta stopowa 0,3*0,3m | beton B-7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | m3 | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | mb | szt. | szt. | szt. |
| proj. 32/1 | RPP-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 17 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| proj. 1 | K-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 2 |
| proj. 2 | N-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 3 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 4 | N-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| proj. 5 | N-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 6 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| proj. 7 | O-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| proj. 8 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| proj. 9 | N-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 10 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| proj. 11 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| proj. 12 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 13 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| proj. 14 | O-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| proj. 15 | N-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 16 | N-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| proj. 17 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 18 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 19 | N-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| proj. 20 | N-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 21 | P-10/2,5/E | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proj. 22 | K-10/4,3/E |  | 1 |  | 1 | 0,3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 2 |
| RAZEM | 11 | 12 | 23 | 3,6 | 25 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 17 | 9 | 9 | 9 | 27 | 24 | 2 | 6 |

Skład betonu zwykłego B-7,5 na 1m3 (w warunkach przeciętnych) :														Zestawienie przewodu AsXS 2*25 :

1. Cement portlandzki 250		-	216 kg															proj. słup nr 1 ( proj. słup nr 7 – lc=360m

2. Piasek do betonu zwykłego		- 	0,460 m3														proj. słup nr 7 ( proj. słup nr 14 – lc=355m

3. Żwir do betonu zwykłego		- 	0,790 m3														proj. słup nr 14 ( proj. słup nr 22 – lc=385m

4. Woda                                     		-             0,251 m3

Uwaga :

W tabeli podano osprzęt „Ensto”. Dopuszcza się zastosowanie innego osprzętu o co najmniej równoważnych parametrach technicznych i jakościowych.

ZAŁĄCZNIK 1