| TABELA MONTAŻOWA PROJEKTOWANEJ NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIOWEJ |
| --- |
| Słup oświetleniowy | Żerdź | Ustój | Uzbrojenie |
| nr słupa | funkcja i typ słupa | E-10,5/4,3 | E-10,5/6 | Uos-wiercony ( 0,55m | hak wieszakowy SOT 21.16 | hak wieszakowy SOT 29 | uchwyt przelotowy SO 140 | uchwyt narożny SO 136 | uchwyt odciągowy SO 117.225 | wysięgnik rurowy 0,5m/1,5m/5o | wysięgnik rurowy wierzchołkowy 0,2m/1,5m/5o | obejma wysięgnika | oprawa oświetl. OPALO 1 / 70W | osłona SV 19.25 + bezp. topikowy 2A | przewód YDY2*2,5 + rurka RVKL 18 | zaciski odgałęźne SL 11.11 | zaciski odgałęźne SM 2.11 | ogranicznik przepięć GXO 0,28/5 z odłącznikiem |
|  |  |  |  | płyta stopowa 0,3*0,3m | beton B-7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. | szt. | szt. | m3 | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | mb | szt. | szt. | szt. |
| istn. 11 | RPK-10/6/E |  | 1 | 1 | 0,33 tz=2,3m | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |
| istn. 12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 13 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| istn. 14 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 1 |
| proj. 1 | K-10/4,3/E | 1 |  | 1 | 0,30 tz=2,1m | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |
| R A Z E M | 1 | 1 | 2 | 0,63 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |

Skład betonu zwykłego B-7,5 na 1m3 (w warunkach przeciętnych) :					Zestawienie przewodu AsXS 2*25 :

1. Cement portlandzki 250	-	216 kg								istn. słup nr 11 ( istn. słup nr 14 – lc=158m

2. Piasek do betonu zwykłego	- 	0,460 m3							istn. słup nr 11 ( proj. słup nr 1  – lc=41m

3. Żwir do betonu zwykłego		- 	0,790 m3

4. Woda                                     	-          0,251 m3

Uwaga :

W tabeli podano osprzęt „Ensto”. Dopuszcza się zastosowanie innego osprzętu o co najmniej równoważnych parametrach technicznych i jakościowych.

ZAŁĄCZNIK 1