Przystajń 2007-02-16

FN-3410-1/07

Wykonawcy biorący udział

w nw. przetargu nieograniczonym

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę linii oświetlenia ulicznego

w miejscowościach: „Przystajń ul. Targowa, Wilcza Góra, Bagna, Kuźnica

Stara, Dąbrowa, Kostrzyna, Wrzosy, Siekierowizna, Ługi-Radły ul. Jelenia,

Bór Zajaciński”

W związku z zapytaniem o następującej treści :

1. Czy dopuszczają Państwo złożenie oferty równoważnej pod względem

zastosowanych opraw oświetleniowych.

2. Jakie parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe mają spełnić oprawy

oświetleniowe równoważne do zaproponowanych w projekcie.

Wójt Gminy Przystajń na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) składa

następujące wyjaśnienie dotyczące poszczególnych punktów zapytania:

Ad1. Zgodnie z pkt. 1.1. Specyfikacji Technicznej dopuszcza się złożenie oferty

równoważnej .

Ad2.  W zakresie czynności związanych ze składaniem ofert równoważnych dot. opraw

oświetleniowych należy spełnić następujące parametry techniczne oraz użytkowe:

-  zamawiający nie dopuszcza zastosowania opraw oświetleniowych ze źródłami światła o mocy mniejszej niż 70W

- zastosowane do produkcji opraw oświetleniowych materiały i rozwiązania techniczne muszą gwarantować ich eksploatację przez co najmniej 15 lat

- klosz chroniący źródło światła musi być wykonany z poliwęglanu o dużej odporności udarowej i być odporny na promieniowanie UV,

- oprawy muszą posiadać jednoelementowy aluminiowy odbłyśnik wykonany z głęboko tłoczonej blachy, całkowicie zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi( całkowicie zabudowany),

- oprawy muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony przeciwpożarowej. A w zakresie ochrony oprawy przed przedostaniem się zanieczyszczeń stałych i wody stopień ochrony dla opraw jednokomorowych powinien wynosić minimum IP – 65, a dla dwukomorowych IP 65 dla komory lampy i IP 44 dla komory osprzętu,

- oprawy muszą być wyposażone w szeregowo-równoległy układ zapłonowy z zabezpieczeniem termicznym oraz układ kompensacji mocy biernej,

- oprawy powinny posiadać układy zapłonowe w wykonaniu modułowym, zapewniającym łatwość demontażu,

- korpus oraz obudowa oprawy powinny być wykonane z ciśnieniowych odlewów aluminiowych,

- oprawy powinny być wykonane w wersji przeznaczonej do stosowania tabularnych źródeł światła,

- trwałość użytkowa źródeł światła powinna być na poziomie minimum 16 000 godzin świecenia, zaleca się stosowanie źródeł światła o podwyższonych parametrach ( wersja Super),

- sprzęt oświetleniowy powinien posiadać atesty wydane przez właściwe jednostki certyfikujące, dopuszczające do obrotu na terenie RP, oraz certyfikat na znak  bezpieczeństwa B – załączyć do oferty

- oprawy powinny być znane na rynku polskim,

- napięcie zasilania 230V

Z poważaniem:

Z up.Wójta:Sekretarz Gminy

mgr inż.Bogusław Leszcyński

# Text boxes

# URZĄD GMINY  PRZYSTAJŃ

Ul. Częstochowska 5    42-141 PRZYSTAJŃ

 /034/  31-91-153; 31-91-154    Fax. 31-91-732

e-mail: wojt.przystajn.skl@gminypolskie.pl

http://www.klobuck.pl

REGON: 000548689

NIP: 574-10-69-370