Z A W A R T O Ś Ć    O P R A C O W A N I A  .

- WIZUALIZACJE ARCHITEKTONICZNE OBIEKTU.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1.  CZĘŚĆ OPISOWA.

a/    Opis do projektu.

2.2.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

a/    Orientacja w terenie.                                                 -  rys. 01

b/    Plan zagospodarowania terenu            1:500            -  „     02

c/    Objaśnienia oznaczeń – ZAŁĄCZNIK NR 1

do Planu zagospodarowania terenu                         -  „    02A

- PROJEKT  BUDYNKU GIMNAZJUM Z HALĄ SPORTOWĄ.

3.1.  CZĘŚĆ OPISOWA.

a/    Opis do projektu.

  - CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

PW-03 rzut przyziemia 1:100

PW-04 rzut piętra 1:100

PW-05 rzut attyki 1:100

PW-06 rzut dachu - docieplenie  1:100

PW-07 rzut dachu   1:100

PW-08 przekrój A-A   1:50

PW-09 przekrój B-B   1:50

PW-10 przekrój C-C   1:50

PW-11 przekrój D-D   1:50

PW-12 elewacja pd-zach   1:100

PW-13 elewacja pd-wsch   1:100

PW-14 elewacja pn-wsch   1:100

PW-15 elewacja zachodnia   1:100

PW-16 zestawienie stolarki otworowej 1:50

PW-17 zestawienie stolarki otworowej 1:50

PW-18 zestawienie stolarki otworowej 1:50

PW-19 zestawienie stolarki otworowej 1:50

PW-20 zestawienie stolarki otworowej 1:50

PW-21 zestawienie stolarki otworowej 1:50

PW-22 zestawienie stolarki otworowej 1:50

PW-23 domiary – wc parter  1:50

PW-24 domiary – wc parter  1:50

PW-25 rzut podłogi strefy wejściowej  1:120

PW-26 schemat balustrady 1     1:100

PW-27 widok balustrady 1   1:20

PW-28 detal balustrady 1   1:10

PW-29 rzut balustrady 2   1:30

PW-30 rozwinięcie balustrady 2   1:30

PW-31 rozwinięcie balustrady 2   1:30

PW-32 detal balustrady 2   1:15

PW-33 detal balustrady 2   1:15

PW-34 detal balustrady 2   1:15

PW-35 rzut balustrady 3   1:30

PW-36 rozwinięcie balustrady 3   1:30

PW-37 detal balustrady 3   1:15

PW-38 detal balustrady 3   1:10

PW-39 detal balustrady 3   1:10

PW-40 detal balustrady 3   1:10

PW-41 detal balustrady 3   1:10

PW-42 rzut balustrady 4   1:25

PW-43 rozwinięcie balustrady 4   1:25

PW-44 detal balustrady 4   1:10

PW-45 detal balustrady 4   1:10

PW-46 detal balustrady 4   1:10

PW-47 rzut kuchni 1:50

4.     INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

5.     OŚWIADCZENIE  O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

6.     ZAŁĄCZNIKI.  ( zamieszczone w odrębnym skoroszycie)

6.1.   Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  (Wójt Gminy Panki ul. Tysiąclecia Nr5

42-140 PANKI – pismo MB-7331/I/15/2/2005 Z 27.czerwca 2005r)

6.2.   Mapa sytuacyjno-wysokościowa „do celów projektowych”  1:1000.

6.3.   Mapa ewidencyjna 1:2000.

6.4.   Wypis z ewidencji gruntów.

6.5.   Pismo Urzędu Gminy Przystajń  DP 5541/13/05 z dn. 18.04.2005r dot. warunków na

odprowadzenie wód deszczowych do gminnej kanalizacji deszczowej.

  - ENION Spółka Akcyjna, Oddział w Częstochowie , Rejon Dystrybucji Kłobuck  „Warunki

przyłączenia” z dnia 19.08.2005r. Nr: RE5-WA-0485/05

6.7.   Urząd Gminy Przystajń , pismo GRW 7034-4/05 z dnia 12.01.2005r dot. warunków na

odprowadzenie ścieków socjalnych do kanalizacji gminnej.

6.8.   Urząd Gminy Przystajń , pismo ZW.7033p-25/04 z 10.12.2004r dot. warunków technicznych

wykonania przyłącza wodociągowego do projektowanych obiektów.

  - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 42-100 KŁOBUCK ul. Zamkowa 19.

DECYZJA  PZD-BZ/5541/6/2005  z dnia 14.02.2004r  dot. zgody na budowę zjazdu z

drogi powiatowej – ul. Nowej

6.10. Urząd Gminy Przystajń , pismo ZW.7033-05/04 z 20.01.2005r dot. informacji dot. ciśnienia w sieci

wodociągowej i istniejących hydrantów p-pożarowych.

6.11. Urząd Gminy Przystajń , pismo DP 5541/6/05 z dn. 14.02.2005 dot. warunków wykonania zjazdu

z ul. Szkolnej.

6.12.  Urząd Gminy Przystajń , Decyzja  OŚ.7635-10/05 z dn. 1.04.2005r dot. zgody na wycinkę drzew.

6.13.  Protokół posiedzenia ZUD

6.    INNE OPRACOWANIA ZWIĄZANE Z PROJEKTEM (nie dołączone do opracowania)

6.1.    Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Biuro Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony

Środowiska „GEOBIOS” Sp. z o.o. w Częstochowie w grudniu 2004r.

6.2.    „AUDYT ENERGETYCZNY” budynku Zespołu Szkół w Przystajni  opracowany w Śląskiej Agencji

Energetycznej przez inż. Bogumiła Konopkę

O P I S   .

# DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

# 1.1.  Koncepcja architektoniczna z dnia 15.02.2005r.

1.2.  Wizja lokalna w terenie , oględziny budynku istniejącego szkoły.

1.3.  Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Biuro Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony

Środowiska „GEOBIOS” Sp. z o.o. w Częstochowie w grudniu 2004r.

1.4.  Warunki zaopatrzenia obiektów w media i wykonania zjazdów z ul.Nowej i Szkolnej.

(patrz Załączniki).

1.5.  Projekty branżowe ( dołączone do niniejszej dokumentacji).

2.    LOKALIZACJA.

2.1.  Miejscowość Przystajń położona jest w północnej części województwa śląskiego,  w południowo –

zachodniej części powiatu kłobuckiego. Przez Przystajń przebiega  droga wojewódzka nr 494

Częstochowa – Olesno.  Odległość od Częstochowy , w linii prostej wynosi ok. 34 km.

# Teren inwestycji położony jest pomiędzy drogą powiatową (ul.Nowa) i drogą gminną (ul. Szkolna)

# oraz działkami prywatnymi z zabudową typu zagrodowego oraz prywatnymi terenami upraw

# rolnych.

3.     OPIS TERENU ISTNIEJĄCEGO.

3.1.  Teren inwestycji obejmuje działki : 662, 838/4, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 833/1, 834/1

o łącznej powierzchni 14 909 m2.

3.2.  Teren płaski , minimalnie pochylony w kierunku północnym.

3.3.  Warunki gruntowe dobre , kategoria geotechniczna gruntu– II, poziom wód gruntowych

ok. 3,5m ppt. (szczegóły wg Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Biuro Badawczo-

Projektowe Geologii i Ochrony  Środowiska „GEOBIOS” Sp. z o.o. w Częstochowie w grudniu

2004r.

3.4.  Na terenie inwestycji znajdują się:

a/   piętrowy, częściowo podpiwniczony budynek szkolny , z którym połączony będzie

projektowany obiekt,

-  obecnie w budynku mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum dla łącznej liczby

618 uczniów i 57 osób personelu.

-  po zakończeniu inwestycji w budynku znajdować się będzie tylko szkoła podstawowa.

-  budynek murowany , ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej grub 38cm. Stropy  typu

DZ3 , dach na stropie DZ3 w postaci stropodachu wentylowanego , z prefabrykowanych

żelbetowych płyt korytkowych 199x495x8cm  opartych na „krokwiach” z żelbetowych belek o

wymiarach 12x32 cm. Na płytach korytkowych  pokrycie z  dwóch warstw papy asfaltowej.

Pod płytami korytkowymi pustka powietrzna wentylowana , ocieplenie z mieszanki  trocin z

wapnem grub. 8cm i izolacja z papy asfaltowej.

b/   nieużytkowany , parterowy budynek murowany jednokondygnacyjny , kryty dachem

wielospadowym nieużytkowym ,użytkowany ostatnio jako lokalna komenda Policji,

-  budynek w złym stanie technicznym -przewidziany do rozbiórki,

c/    murowane jednokondygnacyjne budynki gospodarcze (Patrz Plan zagospodarowania terenu)

-  przewidziane do rozbiórki,

3.5.   Teren częściowo ogrodzony , ogrodzenia różnego typu w złym stanie technicznym.

3.6.   Teren częściowo utwardzony. Znajdują się na nim chodniki o nawierzchni z betonowych

płytek chodnikowych oraz plac szkolny oraz boisko szkolne o nawierzchni betonowej.

  - Teren zadrzewiony. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej lokalizacji hali sportowej znajduje

się szpaler wysokich drzew (lipy). Podobny szpaler drzew znajduje się przy granicy wschodniej.

Dwa drzewa (kasztanowce) znajdują się w części środkowej terenu. Jeden z nich jest drzewem

na  pół umarłym i kwalifikuje się do wycięcia.

3.8.  Teren uzbrojony w :

a/   przyłącza wodociągowe,

b/   kanalizację deszczową

c/   przyłącze elektryczne,

d/   przyłącze telefoniczne.

e/   na terenie inwestycji znajduje się nieużytkowana studnia głębinowa.

f/    na terenie znajdują się nieczynna sieć kanalizacji sanitarnej z licznymi osadnikami ścieków .

Osadniki przeznaczone są do likwidacji lub ewentualnego wykorzystania dla potrzeb

projektowanej kanalizacji deszczowej.

3.9.   Przez teren inwestycji przebiega wodociąg gminny z hydrantem p-pożarowym.

3.10. Przy ulicy Nowej w bliskiej odległości od terenu inwestycji znajduje się stacja TRAFO.

4.    ISTNIEJĄCE POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE.

4.1.  Dojazd na teren możliwy jest:

a/    z ulicy Szkolnej  poprzez istniejący wjazd bramowy na plac szkolny ,

b/    z ulicy Nowej  poprzez wjazd bramowy na działkę dawnej Komendy Policji.

5.    GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5.1.  Lokalizacja projektowanych obiektów kubaturowych wyłącznie na terenie pomiędzy istniejącym

budynkiem szkoły a szpalerem drzew w linii granicy działek nr 662 i 829/1 w celu zachowania tej

grupy zieleni, ze względów architektonicznych, ekologicznych oraz ekonomicznych związanych z

wysokimi opłatami za wycinkę takich drzew.

5.2.  Utworzenie wewnętrznego dziedzińca szkolnego pomiędzy nowym i starym budynkiem o

wymiarach zapewniających przeprowadzenie zbiórek i apeli szkolnych.

5.3.  Maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

a/   zachowanie w.wym. szpaleru drzew (lip) w linii granicy działek nr 662 i 829/1.

b/   zachowanie kasztanowca , który staje się ważnym obiektem organizującym

dziedziniec  szkoły.

c/   wycinka jednego drzewa (kasztanowca), częściowo obumarłego, rosnącego w

miejscu planowanego budynku gimnazjum.

5.4.  Lokalizacja głównego wjazdu do projektowanych obiektów z ulicy Nowej.

5.5.  Lokalizacja parkingu samochodów osobowych bezpośrednio przy głównym wjeździe na teren

szkolny.

5.6.  Rozbiórka  istniejących budynków w celu prawidłowego rozwiązania komunikacyjnego na terenie

inwestycji.

a/    rozbiórka dawnego budynku policji  (patrz opis niżej),

b/    rozbiórka budynków gospodarczych,

6.    PROJEKTOWANE ELEMENTY PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

6.1.   Obiekty kubaturowe : gimnazjum z halą sportową.

a/  patrz opis w dalszej części opracowania

6.2.   Zjazd z ulicy Nowej – główny dojazd do obiektu , z przepustem rowu melioracyjnego,

(patrz „PROJEKT DROGOWY”)

6.3.   Zjazd z ulicy Szkolnej (patrz „PROJEKT DROGOWY”)

6.4.   Wewnętrzne nawierzchnie utwardzone  (patrz „PROJEKT DROGOWY”)

a/   pod ruch kołowy,

- główny podjazd wykorzystywany także jako droga pożarowa  z kostki betonowej

- droga dojazdowa od strony zachodniej terenu szkolnego z betonowych

prefabrykatów ażurowych,

b/   ruch pieszy (chodniki , place szkolne na dziedzińcu szkoły ) z kostki betonowej

c/   parkingi  samochodów osobowych na 45 stanowisk z kostki betonowych i

betonowych prefabrykatów ażurowych,

d/   parkingi dla 2-3 autobusów szkolnych o nawierzchni z kostki betonowej,

e/   wewnętrzny dziedziniec szkolny o nawierzchni z kostki betonowej.

# 6.5.   Przyłącze wodociągowe (patrz PROJEKT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I

KANALIZACJI  SANITARNEJ).

a/   wodociągowe z wodociągu gminnego przy ul. Nowej,

6.6.   Przyłącze kanalizacji sanitarnej (patrz PROJEKT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I

KANALIZACJI  SANITARNEJ).

a/   do studzienki na terenie inwestycji,

- na wyjściu kanalizacji sanitarnej z zaplecza kuchni szkolnej przewidywany jest

separator tłuszczów,

6.7.   Kanalizacja deszczowa na terenie inwestycji (patrz PROJEKT PRZYŁĄCZA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ):

a/   przewiduje się odprowadzenie wód deszczowych do studzienki deszczowej na terenie

inwestycji odprowadzającej wody deszczowe do gminnego kolektora deszczowego w ulicy

Krótkiej oraz do rowu przydrożnego w przy ulicy Szkolnej.

-  dla podczyszczenia ścieków deszczowych odprowadzanych do rowy przewiduje się

konieczność wykonanie separatora ropopochodnych. Konieczność wykonania separatora

wyniknie po dokonaniu badań zanieczyszczenia tych wód po zakończeniu inwestycji.

  - Przyłącze elektryczne  (patrz PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ I

ODGROMOWEJ  WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI LINIAMI ZASILAJĄCYMI I  OŚWIETLENIEM

TERENU)

a/  kabel podziemnym , ze stacji TRAFO przy ul. Nowej z przejściem  pod drogą,

b/  złącze kablowo-pomiarowe w projektowanym ogrodzeniu przy ul. Nowej.

  - Sieć oświetlenia terenu. (patrz PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ I

ODGROMOWEJ  WRAZ Z    WEWNĘTRZNYMI LINIAMI ZASILAJĄCYMI I  OŚWIETLENIEM

TERENU)

6.10. Sieć ciepłownicza (patrz PROJEKT INSTALACJI C.O.)

a/  z podziemnych rur preizolowanych dostarczająca ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i

wentylacji oraz ciepłą wodę  z  modernizowanej kotłowni węglowej w istniejącym budynku

szkoły.

6.11.  Wiaty śmietnikowe.

a/  projektowany układ drogowy likwiduje istniejące stanowiska pojemników śmieciowych.

b/  projektowane są dwie wiaty śmietnikowe o ścianach murowanych wysokości 1,8m i

zadaszone dachem o konstrukcji stalowej krytej blachą stalowa powlekaną. Dach wsparty na

słupkach stalowych wyprowadzonych ze ścianek murowanych.

c/  wiata przy hali sportowej – przewidziana na trzy pojemniki typ PA-1100 o pojemności  1,1m3.

d/  wiata przy budynku istniejącym – przewidziana na sześć pojemników typ PA-1100 o

pojemności  1,1m3.

e/  budowa wiat śmietnikowych w trybie „Zgłoszenia zamiaru budowy”

6.12.  Przewidywane jest urządzenie boiska sportowego (Patrz Plan zagospodarowania terenu).

a/  projektowane obiekty likwidują istniejące wielofunkcyjne boisko szkolne o nawierzchni

asfaltowej

b/  projekt budowlany boiska nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. W ramach terenu

inwestycji pozostawiono wolny fragment dla ewentualnego urządzenia analogicznego do

likwidowanego , boiska szkolnego.  Gmina Przystajń przewiduje w najbliższym czasie

pozyskanie dodatkowych terenów od strony zachodniej , dla urządzenia na nich,

wielofunkcyjnego zespołu szkolnych boisk i urządzeń sportowych.

-  dla realizacji tych obiektów opracowana będzie odrębna dokumentacja projektowa.

6.13.  Rozbiórki obiektów kubaturowych : (Patrz oznaczenia na Planie zagospodarowania terenu).

a/   budynek Policji ,

-   całkowita rozbiórka budynku łącznie z fundamentami.

b/   budynki gospodarcze

-   całkowita rozbiórka budynku łącznie z fundamentami.

6.14.  Likwidacja boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia kamiennego.

6.15.  Zasypanie nieczynnych osadników kanalizacji sanitarnej znajdujących się w miejscu

projektowanych budynków oraz głównej drogi dojazdowej.

a/    zabetonowanie wylotów studzienek,

b/    zdjęcie górnych kręgów betonowych do poziomu 1m pod poziomem posadowienia

budynku

c/    zasypanie studzienek mieszanką żwirowo-piaskową.

6.16.  Urządzenie terenów zielonych –  trawniki i zieleńce.

7.    DANE WIELKOŚCIOWE  DOT. ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1/        Powierzchnia istniejącego budynku szkoły                              -  1 075 m2

2/                „             istniejącej wiaty                                                  -     114  „

3/                „             istniejących (przebudowywanych)

nawierzchni utwardzonych                                    -   823  „

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/                „              projektowanego budynku gimnazjum

z halą sportową                                                   -  2 268 „

5/                „              projektowanych nawierzchni utwardzonych        -  2 804 „

6/                „              projektowanych urządzeń towarzyszących

(wiata śmietnikowe)                                             -      34  „

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7/                „              powierzchnia nieutwardzona (trawnik, zieleńce) - 7 791 „

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

razem powierzchnia  terenu:                                                          14 909  m2

Opracował :      arch.  T. Pęczek                 ......................................

mgr inż. J.Kołodziejczyk.   .......................................

O P I S   .

# DO  PROJEKTU BUDYNKU GIMNAZJUM Z HALĄ SPORTOWĄ.

1.    PODSTAWA OPRACOWANIA.

# 1.1.  Koncepcja architektoniczna z dnia 15.02.2005r.

1.2.  Wizja lokalna w terenie , oględziny budynku istniejącego szkoły.

1.3.  Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Biuro Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony

Środowiska „GEOBIOS” Sp. z o.o. w Częstochowie w grudniu 2004r.

1.4.  Warunki zaopatrzenia obiektów w media. (patrz Załączniki).

1.5.  Projekty branżowe ( dołączone do niniejszej dokumentacji).

1.6.  „HALE SPORTOWE z areną o wymiarach 36,0x19,0x7,4-8,5 i widownią do 200 miejsc”

Wytyczne programowo – funkcjonalne opracowane przez arch. Wojciecha Zabłockiego na zlecenie

Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA.

1.7.  „Wymagania użytkowo-funkcjonalne budynków szkolnych szkół podstawowych”  opracowane przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej w 1997r.

1.8.  Normy i  przepisy prawa budowlanego.

2.    OPIS OGÓLNY KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ  BUDYNKU.

# 2.1.  Budynek zaprojektowany jako obiekt dwukondygnacyjny dopasowany wysokością i skalą do

# istniejącego budynku szkoły.

a/    w przyziemiu zlokalizowane pomieszczenia pomocnicze i administracyjne,

b/    na piętrze wyłącznie zespół pomieszczeń dydaktycznych.

2.2.  Ukształtowanie formy budynku w sposób zapewniający maksymalną powierzchnię ścian

zewnętrznych z oknami dla oświetlenia klasopracowni.

2.3.  Dodatkowe doświetlenie halu i komunikacji poziomu dydaktycznego poprzez świetliki w dachu.

2.4.   Architektoniczne i funkcjonalne połączenie hali sportowej z budynkiem szkolnym w jeden obiekt,

w celu zminimalizowania komunikacji wewnętrznej i ścian zewnętrznych.

2.5.   Połączenie projektowanego budynku gimnazjum ze starym budynkiem szkolnym za

pośrednictwem parterowego łącznika w sposób nie wymuszający konieczności zmian układu

pomieszczeń i ścian budynku istniejącego.

2.6.   Wyeksponowanie ściany frontowej gimnazjum i sali sportowej w kierunku ul. Nowej,

z  której przewidywany jest główny dojazd do projektowanego zespołu obiektów.

3.    OPIS OGÓLNY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.

3.1.   Projektowane obiekty stanowią jedną architektoniczną i funkcjonalną całość.

Zespół pomieszczeń gimnazjum oraz pomieszczeń magazynowo – socjalnych sali sportowej

mieści się w niższej –dwukondygnacyjnej części, krytej dachem płaskim z attyką.

Sala sportowa jest częścią wyższą i mieści się w jednonawowej hali , krytej dachem lekkim o

konstrukcji stalowej.

3.2.   Budynek gimnazjum.

a/    budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty stropodachem płaskim odpowietrzanym.

b/    budynek murowany w technologii tradycyjnej z elementami żelbetowymi monolitycznymi.

c/    wysokość  sal  - 3,3m,

d/    przewidywana maksymalna liczba uczniów i personelu – 300 osób,

3.3.   Hala sportowa:

a/    budynek  funkcjonalnie i architektonicznie zintegrowany z budynkiem gimnazjum.

b/    obiekt w postaci jednonawowej hali o konstrukcji mieszanej. Główny układ nośny stanowi

konstrukcja stalowa . Słupy stalowe częściowo przemurowane  ścianą z  warstwową. Dach

jednospadowy lekki o konstrukcji stalowej.

c/    sala z widownią składaną na ok. 176 miejsc + antresola na max 49 osób.

d/   wysokość hali 7,5m do spodu dźwigarów + ok.2,2m przestrzeń między dźwigarami.

e/   zaplecze hali  (szatnie , magazyny pomieszczenia trenerów itp) zlokalizowane w parterze  jest

częścią budynku gimnazjum. Nad nim znajdują się pomieszczenia dydaktyczne szkoły.

4.     DANE WIELKOŚCIOWE

4.1.   Powierzchnia zabudowy

gimnazjum + zaplecze sali sportowej             -   1 382,0 m2

hala sportowa            -      886,1 m2

-----------------------------------------------

razem     2 268,1 m2

4.2.   Powierzchnia użytkowa     ( wg PN ISO 9836:1993 )

-  3 126,4 m2

4.3.   Kubatura

gimnazjum + zaplecze sali sportowej             -    11 319 m3

hala sportowa            -      9 552 m3

-----------------------------------------------

razem    - 20 872  m3

5.     PROGRAM UŻYTKOWY.

# UWAGA!

PROGRAM W ROZBICIU NA  ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ GIMNAZJUM KUCHNI I HALI SPORTOWEJ.

6.     OPIS FUNKCJONALNY  GIMNAZJUM.

6.1.   Gimnazjum 9-12 oddziałowe , w zależności od czynników demograficznych.

6.2.   Szkoła z 8- klasami lekcyjnymi z zapleczami dla max 30 uczniów oraz 3-mniejszymi dla

max 15 uczniów.

6.3.   W programie szkoły stołówka szkolna.

6.4.   Uczniowie do gimnazjum dowożeni także autobusami. Przewiduje się kursowanie

ok. 4-gimbusów. Dla pojazdów przewidziano parking i miejsca do wysiadania dzieci.

- OPIS FUNKCJONALNY HALI SPORTOWEJ.

  - Hala sportowa wielofunkcyjna o boisku 36,0x19,0m i wysokości 7,5m do dolnego pasa dźwigara

stalowego dachu,  z widownią do 200 miejsc.

  - Hala przewidziana głównie do użytku uczniów projektowanego gimnazjum i szkoły podstawowej w

budynku istniejącym.

Hala przystosowana także dla organizowania imprez sportowych o zasięgu ogólnokrajowym.

Przewiduje się organizowanie w hali masowych imprez rozrywkowych i  okolicznościowych.

Bezpośrenio przy hali zlokalizowane zostały magazyny sprzętu sportowego oraz wykładzin

ochronnych i ewentualnie rozbieralnej sceny.

7.3.  Hala wraz z zapleczem jest zespołem wydzielonym i samodzielnym, z odrębnym wejściem.

Obiekt jest architektonicznie, funkcjonalnie i administracyjnie połączony z  projektowanym

budynkiem gimnazjum. Dla zminimalizowania kosztów budowy ograniczono program

pomieszczeń administracyjnych hali oraz przewiduje się  wykorzystanie zaplecza magazynowego

także na potrzeby gimnazjum.  Przewiduję się także ,że świetlica szkolna na piętrze przy klatce

schodowej ewakuacyjnej  będzie także wspólnym pomieszczeniem programu hali i szkoły.

7.4.  Boisko o wymiarach 36x19m  umożliwia rozgrywki piłki siatkowej, koszykówki, tenisa itp

z wyjatkiem piłki ręcznej i piłki nożnej (mistrzowskiej). Wysokość od podłogi do konstrukcji, innych

instalacji , lamp 7,5m zapewnia możliwość rozgrywek piłki siatkowej na poziomie narodowym.

Inne dyscypliny sportowe organizowane w hali to m. innymi:  akrobatyka, badmington, boks,

taniec, szermierka, piłka nożna halowa, judo, gimnastyka rytmiczna, tenis stołowy, zapasy.

Wielkość boiska umożliwia prowadzenie rozgrywek i ćwiczeń szkolnych równolegle w dwóch

grupach , w układzie poprzecznym na połowie boiska hali. Konstrukcja dachu  przewiduje

zamontowanie rolowanej kotary dzielącej przestrzeń hali. Boisko dostępne dla zawodników z

zespołu przebieralni. Widzowie wpuszczani przez hall wejściowy.

7.5.  Zaprojektowano dwa zespoły przebieralni zawodników pozwalająca na jednoczesne

korzystanie z nich przez dwie grupy po 25-30 osób a także pozwalające na naprzemienne

korzystanie z nich przez cztery drużyny po 15 osób. Gdy dwie drużyny ćwiczą na boisku dwie inne

korzystają z szatni i zespołu umywalni.

  - W hali zaprojektowano widownię stałą w formie antresoli dostępnej wyłącznie z korytarza

gimnazjum.  Dla hali przewidziano miejsce na ustawienie widowni składanej czterorzędowej dla

łącznej liczby ok. 176 osób.  W przypadku widowisk lub imprez typu boks na boisku może znaleźć

się dodatkowo  ok. 350 osób.

7.7.  Nie przewiduje się urządzenie żadnego punktu gastronomicznego przy hali.

Przewidywane jest natomiast ustawienie automatów na napoje chłodzące i gorące.

7.8.  Przy hali sportowej przewidziano także magazyny sprzętu sportowego dla boisk zewnętrznych.

- OPIS FUNKCJONALNY STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

8.1.   Opis ogólny

a/  Stołówka szkolna  ma zapewnić wyżywienie do 200 konsumentów. W stołówce serwowane

będą wyłącznie obiady. Stołówka czynna będzie w godzinach  9.00-16.00.  Sala

konsumpcyjna przewidziana jest na 48 miejsc konsumenckich.   Zakłada się 4-krotną rotację

wydawania posiłków.

8.2.   Zatrudnienie i czas pracy.

a/   Przewiduje się pracę w systemie jednozmianowym. Ilość pracowników – 4osoby.

b/   Czas pracy: poniedziałek – piątek 8.00-17.00.

8.3.   Układ funkcjonalny.

a/   Dostawa odbywać się będzie codziennie w zależności od potrzeb.

b/   Dostarczony towar magazynowany będzie w szafach chłodniczych, zamrażarkach oraz w

poszczególnych magazynach. Jaja przechowywane będą w specjalnie przeznaczonym do

tego celu pomieszczeniu wyposażonym w chłodziarkę do przechowywania jaj, naświetlacz

oraz zlew jednokomorowy. Warzywa i ziemniaki dostarczane będą codziennie przed

rozpoczęciem pracy i przechowywane w magazynie ziemniaków i warzyw, z którego będą

trafiały do obieralni, gdzie poddawane będą od razu obróbce wstępnej. W bliskim sąsiedztwie

z kuchnią znajduje się przygotowalnia czysta mięsa, w której przeprowadzana będzie obróbka

mięsa. W kuchni wydzielone będzie stanowisko przygotowania śniadań. W centralnym

położeniu w pobliżu ekspedycji zlokalizowany jest blok termiczny wyposażony w patelnię,

trzon kuchenny, dwa taborety podgrzewacze. W skład wyposażenia kuchni wchodzi również

piec konwekcyjno-parowy, szafa chłodnicza. Kuchnia posiada również aneks mycia naczyń

kuchennych wyposażony w basen oraz regał na naczynia kuchenne. Obiekt gastronomiczny

posiada salę konsumentów, przy której zlokalizowana jest ekspedycja. Ekspedycja

wyposażona jest w bemar grzewczy, dyspenser talerzy, ladę sałatkową. Na terenie

ekspedycji wydzielone jest stanowisko wyposażone w umywalkę. Brudne naczynia będą myte

w zmywalni naczyń stołowych, która wyposażona będzie w maszynę do mycia naczyń

stołowych oraz zlew dwukomorowy ze spryskiwaczem. Czyste naczynia przechowywane

będą w szafie przelotowej. Odpadki wywożone będą w szczelnie zamkniętych pojemnikach

do pomieszczenia odpadków.  Na terenie gastronomii znajduje się stanowisko do mycia

wózków zlokalizowane przy zmywalni naczyń. Część socjalna będzie się mieścić w pobliżu

wejścia głównego w skład, której będą wchodzić: szatnia personelu wraz z węzłem

sanitarnym, pokój personelu oraz pokój kierownika.

c/   Asortyment dań.

-  Zupy,

-  Dania II : dania mięsne, drobiowe, rybne, wyroby mączne (pierogi, naleśniki),

-  Dodatki.

-  Napoje zimne i gorące.

d/   Program powierzchniowy (patrz pkt PROGRAM UŻYTKOWY)

  - Wykaz urządzeń kuchni. (Numery urządzeń wg oznaczeń na rysunku Rzut kuchni )

UWAGA!

Przedstawiony w projekcie zestaw urządzeń i ich układ technologiczny, w pomieszcze-niach  1.11.(Kuchnia) oraz 1.12.(Wydawanie posiłków), jest rozwiązaniem przykładowym.

Projekt dopuszcza w tych pomieszczeniach dobór innych typów urządzeń a także inne ich ustawienie łącznie ze zmianą lokalizacji odpływów kanalizacyjnych i położenia elementów wentylacji mechanicznej.

| Wykaz wyposażenia technologicznego Stołówki w Gimnazjum w Przystajni |
| --- |
| L.P. | Nazwa | Szt. | Wymiary |  |  |  |  |
|  |  |  | Długość | Głębokość | Wysokość | Moc | Napięcie | Woda | Odpływ |
|  |  |  | mm | mm | mm | kW | V | z,c,uzd. | mm |
|  | RZUT PRZYZIEMIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Wydawanie posiłków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Segment na sztućce i tace | 1 | 730 | 550 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2 | Wanna z własnym chłodzeniem | 1 | 1000 | 700 | 850 | 0,39 | 230 |  |  |
|  | z prowadnicą tac | 1 | 1000 | 300 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Nadstawka do elementów wydawczych | 1 | 1000 |  | 570 |  |  |  |  |
| 1.4 | Bemar wodny z drzwiami suwanymi | 1 | 1200 | 700 | 850 | 0,75 | 400 | z | kratka |
|  | z prowadnicą tac | 1 | 1200 | 300 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Nadstawka do elementów wydawczych | 1 | 1200 |  | 570 |  |  |  |  |
| 1.6 | Dystrybutor talerzy podgrzewczy jezdny | 1 | 937 | 504 | 900/1010 | 2,4 | 230 |  |  |
| 1.7 | Boks dystrybutora | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z prowadnicą tac | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Szafka otwarta z półką | 1 | 800 | 700 | 850 |  |  |  |  |
|  | z prowadnicą tac | 1 | 800 | 300 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Kociołek do zup | 2 | 345 |  | 410 | 0,4 | 230 |  |  |
| 1.10 | Stanowisko kasowe z prowadnicą tac i zabudową | 1 | 800 | 700 | 850 |  |  |  |  |
| 1.11 | Kasa elektroniczna | 1 |  |  |  | 0,3 | 230 |  |  |
| 1.12 | Krzesło obrotowe | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Umywalka | 1 | 400 | 400 | 250 |  |  | z+c | DN 50 |
| 1.14 | Regał wózek na tace | 1 | 465 | 610 | 1750 |  |  |  |  |
|  | 2. Zmywalnia naczyń stołowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Okienko podawcze | 1 | 600 | 300 | 600 |  |  |  |  |
| 2.2 | Stół z otworem na odpadki | 1 | 1600 | 730 | 850 |  |  | z+c | DN 50 |
| 2.3 | Bateria prysznicowa | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Zmywarka do mycia naczyń ze zmiękczaczem wody | 1 | 650 (720) | 730 | 1450/1880 | 6,9 | 400 | uzd.-z | DN 50 |
| 2.5 | Stół wyładowczy | 1 | 700 | 610 | 850 |  |  |  |  |
| 2.6 | Pojemnik na odpadki | 1 | śr.402 |  | 671 |  |  |  |  |
| 2.7 | Szafa przelotowa na naczynia | 1 | 1000 | 600 | 2000 |  |  |  |  |
|  | 3. Kuchnia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Trzon kuchenny 4palnik z piekarnikiem elektr. | 1 | 900 | 900 | 850 | 18 | 400 |  |  |
| 3.2 | Kocioł warzelny 100l elektr. | 1 | 800 | 900 | 850 | 12 | 400 | z |  |
| 3.3 | Okap wyciągowy przyścienny z filtrami | 1 | 1800 | 1000 | 400 |  |  |  |  |
| 3.4 | Patelnia elektr. | 1 | 700 | 600/700 | 870 | 5,4 | 400 |  |  |
| 3.5 | Stół szkieletowy | 1 | 900 | 800 | 850 |  |  |  |  |
| 3.6 | Stół szkieletowy | 1 | 400 | 800 | 850 |  |  |  |  |
| 3.7 | Okap wyciągowy przyścienny z filtrami | 1 | 1200 | 800 | 400 |  |  |  |  |
| 3.8 | Umywalka | 1 | 400 | 400 | 250 |  |  | z+c | DN 50 |
| 3.9 | Stół z półką | 2 | 1000 | 700 | 850 |  |  |  |  |
| 3.10 | Piec konwekcyjno-parowy ze zmiękczaczem wody | 1 | 940 | 900 | 1050 | 15,5 | 400 | uzd.-z | DN 50 |
| 3.11 | Podstawa pod piec | 1 | 940 | 900 | 745 |  |  |  |  |
| 3.12 | Okap nad piec | 1 | 950 | 1250 | 350 | 0,1 | 230 |  |  |
| 3.13 | Szafa chłodnicza | 1 | 700 | 855 | 2000 | 0,3 | 230 |  |  |
| 3.14 | Stół szkieletowy | 4 | 900 | 600 | 850 |  |  | z+c | DN 50 |
| 3.15 | Stół ze zlewem 1kom | 2 | 1100 | 600 | 850 |  |  | z+c | DN 50 |
| 3.16 | Maszyna do rozdrabniania warzyw | 1 | 635 | 475 | 515 | 0,37 | 400 |  |  |
| 3.17 | Stół | 1 | 1200 | 700 | 850 |  |  |  |  |
| 3.18 | Basen | 1 | 1000 | 700 | 850 |  |  | z+c | DN 50 |
| 3.19 | Regał z półkami perforowanymi do przechowywania naczyń kuchennych | 1 | 1100 | 700 | 2000 |  |  |  |  |
| 3.20 | Waga elektroniczna | 1 | 235 | 320 | 150 | 0,3 | 230 |  |  |
| 3.21 | Pojemnik na odpadki | 1 | śr.402 |  | 671 |  |  |  |  |
| 3.22 | Bateria prysznicowa 2 kolumnowa | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Przygotowalnia mięsa i drobiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Szafa chłodnicza | 1 | 613 | 800 | 2000 | 0,3 | 230 |  |  |
| 4.2 | Stół szkieletowy | 1 | 400 | 600 | 850 |  |  |  |  |
| 4.3 | Basen | 1 | 800 | 600 | 850 |  |  | z+c | DN 50 |
| 4.4 | Pień do mięsa | 1 | 500 | 500 | 750 |  |  |  |  |
| 4.5 | Stół szkieletowy | 2 | 1100 | 700 | 850 |  |  |  |  |
| 4.6 | Maszyna do mielenia mięsa | 1 | 210 | 370 | 380 | 0,8 | 400 |  |  |
| 4.7 | Zlewozmywak 2kom | 1 | 1000 | 600 | 850 |  |  | z+c | DN 50 |
| 4.8 | Wózek transportowy | 1 | 910 | 610 | 900 |  |  |  |  |
| 4.9 | Umywalka | 1 | 400 | 400 | 250 |  |  | z+c | DN 50 |
|  | 5. Pomieszczenie urządzeń chłodniczych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Szafa chłodnicza | 1 | 700 | 855 | 2000 | 0,3 | 230 |  |  |
| 5.2 | Szafa chłodniczo-mroźnicza | 2 | 700 | 855 | 2000 | 0,65 | 230 |  |  |
| 5.3 | Szafa chłodnicza | 1 | 613 | 800 | 2000 | 0,3 | 230 |  |  |
| 5.4 | Stół | 1 | 800 | 600 | 850 |  |  |  |  |
| 5.5 | Umywalka | 1 | 400 | 400 | 250 |  |  | z+c | DN 50 |
|  | 6. Przechowywanie i sterylizacja jaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Chłodziarka do przechowywania jaj | 1 | 600 | 600 | 1200 | 0,12 | 230 |  |  |
| 6.2 | Stół ze zlewem 1kom. | 1 | 700 | 600 | 850 |  |  | z+c | DN 50 |
| 6.3 | Naświetlacz jaj | 1 | 400 | 300 | 200 | 0,042 | 230 |  |  |
| 6.4 | Półka wisząca | 1 | 1300 | 300 | 200 |  |  |  |  |
| 6.5 | Pojemnik na odpadki | 1 | śr.402 |  | 671 |  |  |  |  |
|  | 7. Magazyn produktów suchych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Regał magazynowy | 4 | 800 | 600 | 2000 |  |  |  |  |
|  | 8. Pokój personelu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Stolik | 1 | 600 | 600 | 750 |  |  |  |  |
| 8.2 | Krzesło | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Zlewozmywak 1kom. | 1 | 800 | 600 | 850 |  |  | z+c | DN 50 |
| 8.4 | Umywalka | 1 | 400 | 400 | 250 |  |  | z+c | DN 50 |
|  | 9. Komunikacja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Szafa magazynowa na zasoby | 1 | 1200 | 500 | 2000 |  |  |  |  |
|  | 10. Magazyn ziemniaków i warzyw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Regał magazynowy | 1 | 1200 | 600 | 2000 |  |  |  |  |
| 10.2 | Skrzynki na warzywa korzenne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Obieralnia ziemniaków i warzyw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Obieraczka do ziemniaków ze zbieraczem miazgi | 1 | 470 | 460 | 1130 | 0,55 | 400 | z | kratka |
| 11.2 | Basen | 1 | 800 | 700 | 850 |  |  | z+c | DN 50 |
| 11.3 | Stół szkieletowy | 1 | 800 | 700 | 850 |  |  | z+c | DN 50 |
| 11.4 | Pojemnik na odpadki | 1 | śr.402 |  | 671 |  |  |  |  |
| 11.5 | Umywalka | 1 | 400 | 400 | 250 |  |  | z+c | DN 50 |
|  | 12. Szatnia personelu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Szafka odzieżowa | 6 | 400 | 490 | 1800 |  |  |  |  |
|  | 13. Pokój kierownika i personelu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Biurko | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Krzesło | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Chłodziarka na próbki | 1 | 500 | 500 | 500 | 0,12 | 230 |  |  |
|  | 14. Dostawa towarów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Waga pomostowa | 1 | 500 | 500 | 100 | 0,3 | 230 |  |  |
| 14.2 | Wózek transportowy | 1 | 960 | 660 | 900 |  |  |  |  |
|  | 15 Pomieszczenie na sprzęt porządkowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Zlew | 1 | 600 | 600 | 850 |  |  | z+c | DN 50 |
| 15.2 | Mop | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Półka wisząca | 1 | 1200 | 300 | 200 |  |  |  |  |

# 9.     LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKCIE.

| LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKCIE |
| --- |
| POMIESZCZENIA | UCZNIOWIE | PRACOWNICY, (NAUCZYCIELE OBSŁUGA) | WDOWNIA |
| GIMNAZJUM | 260 | 30 | - |
| HALA SPORTOWA 1. CZYNNA OD 8.00 DO 22.00 2. MOŻLIWOŚĆ ĆWICZENIA DWÓCH KLAS NA BOISKU W UKŁADZIE POPRZECZNYM. 3. POMIĘDZY 8.00-14.00 - ĆWICZY 50 OSÓB 4. POMIĘDZY 14.00-22.00 ĆWICZY 20 OSÓB 5. PRZEZ CAŁY DZIEŃ Z ĆWICZEŃ NA HALI MOŻE SKORZYSTAĆ DO 6x50+8x20= 460 osób | 25-50 | 2 | 200 (SPORADYCZNIE) |
| KUCHNIA ZE STOŁÓWKĄ 1. PRACA JEDNOZMIANOWA 7.00-15.00 2. PRZYSTOSOWANA NA WYDAWANIE DO 200 POSIŁKÓW 3. SALA KONSUMPCYJNA NA 48 MIEJSC 3. WYDAWANIE POSIŁKÓW MAX NA CZTERY ZMIANY . 4. OBSŁUGUJE TAKŻE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ. | 48 | 6 | - |

9.    OPIS TECHNICZNY  BUDYNKU GIMNAZJUM.

9.1.     Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej, w układzie ścian  konstrukcyjnych

podłużnych.

9.2.     Roboty ziemne.

a/   usunięcie humusu śr. 15cm przy pomocy spycharek, z przemieszczeniem ok. 20m.

b/   wykopy koparką do wierzchu ław fundamentowych, z transportem urobku samochodami na

odległość ok. 100m na odkład dla niwelacji terenu pod  przewidywane boiska szkolne.

c/  wykopy pod ławy fundamentowe sposobem ręcznym z ręcznym załadunkiem na samochody

ciężarowe i wywózką jak wyżej.

d/  mechaniczne  zasypywanie rozkopu przy ścianach fundamentowych oraz  przestrzeni

międzyfundamentowej , piaskiem dowożonym ciężarówkami z  zagęszczaniem

mechanicznym.    Nasyp należy zagęszczać równomiernie do  stopnia zagęszczenia  ID=0,7.

e/  ręczne plantowanie skarp i powierzchni terenu po zakończeniu stanu surowego.

UWAGA!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.września

1998r opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 126. Poz 839, występujące warunki gruntowe

należy uznać za proste, natomiast obiekt zostaje zakwalifikowany do II kategorii geotechnicznej.

9.3.     Podkład pod ławy fundamentowe.

a/  chudy beton grub. 10cm , z betonu B10 hydroizolacyjnego.

9.4.     Ławy żelbetowe monolityczne. (rysunek i szczegóły patrz Projekt Konstrukcji)

9.5.     Izolacja pozioma na ławach fundamentowych.

a/  Izolacje poziome z masy uszczelniającej wodoszczelnej, trzywarstwowej  o grubości łącznej

2mm.  Właściwości masy: Zaprawa mineralna uszczelniająca na bazie cementu w pełni

elastyczna, złożona z trzech części wagowych  składnika ,który tworzy wiążącą z cementem

gęstoplastyczną zaprawę uszczelniającą i jednej części składnika , który  jest płynnym

plastyfikatorem.  Stwardniała warstwa zaprawy uszczelniającej,  złożonej z tych dwu

składników, skutecznie zabezpiecza  elementy betonowe przed  wodą wywierającą ciśnienie.

Masa powinna być elastyczna i rozciągliwa, dzięki temu powinna być w stanie zasklepić rysy

włoskowate występujące w podłożu betonowym.

Dane techniczne: (przyczepność: około 2,0N/mm2, wytrzymałość na rozciąganie: około

1,7 N/mm2,  rozciągliwość: około  20%, max. Szerokość przekrywanych rys w podłożu:

około 1(m, liczba odporności dyfuzyjnej : (H2O : 635,  temperatura w której może być

stosowana: +5(C do+30(C, średnie zużycie ok. 4kg/m2)

Przygotowanie zaprawy :  Wg instrukcji podanej przez producenta.

Przygotowanie podłoża:   powierzchnia sucha, wolna od oleju i tłuszczu, wytrzymała

mechanicznie.  Ewentualne gniazda i zagłębienia zaprawić zaprawą cementową z  dodatkiem

plastyfikatora. Podczas twardnienia zaprawy , ułożoną warstwę  zabezpieczyć  przed

dostępem wody.  Masa uszczelniająca powinna spełniać wymogi normy : IN 18195cz.10

# UWAGA!

Alternatywnie można wykonać  izolacja z folii izolacyjnej z poliolefiny, czarna,

profilowana, uniemożliwiająca  poślizg. Odporna na bitumy,  grub. 0,5mm, układana

jednowarstwowo z rolki, na warstwie zaprawy cementowej M50 grub. 1cm.

9.6.     Ściany fundamentowe.

a/  pod ściany jednowarstwowe -  grub. 30cm, (wg projektu Konstrukcji)

- częściowo z bloczki betonowe z betonu min. B 20  na zaprawie cementowej M7

wytrzymałości minimum  Rz = 8,0 MPa.

- częściowo monolityczne z betonu B25 (wg projektu Konstrukcji)

- od strony zewnętrznej ocieplenie , do wierzchu ław fundamentowych płytami styropiano-

wymi FS 20 , grub 10cm. Płyty klejone do podłoża zaprawą klejową, produkowaną w

postaci suchej mieszanki spoiw hydraulicznych i  polimerowych, dodatków uszlachetniają-

cych oraz modyfikatorów. Zaprawa sucha mieszana z wodą. Płyty styropianu mocowane

łącznikami mechanicznymi z trzpieniem plastikowym.   Na płytach styropianowych wykonać

warstwę  zbrojącą przez  zatopienie w w.wym. kleju dwóch siatek z włókna szklanego.

Powierzchnia zewnętrzna, powyżej terenu wykończona tynkiem mozaikowym (patrz opis

niżej).

b/  pod ściany warstwowe:

-  od środka : ściana żelbetowa wylewana na mokro lub z bloczków betonowych

(wg PROJ.KONSTRUKCJI)

-  od zewnątrz : grub. 12cm , z bloczków betonowych o wymiarach 12x25x38cm na

zaprawie  cementowej M7, z pełnymi spoinami zatartymi na równo z  płaszczyzną ściany.

-  w środku styropian FS 15 (grub. jak opisano na „PRZEGRODACH”)

c/   wszystkie bloczki betonowe z betonu min. B 20  na zaprawie cementowej M7 wytrzymałości

minimum  Rz = 8,0 MPa.

d/  w ścianach fundamentowych wykonać rdzenie żelbetowe wg PROJEKTU KONSTRUKCJI.

  - Izolacje pionowe na zewnętrznych powierzchniach ścian fundamentowych.

a/  obustronnie 2 x emulsja typu Dysperbit,

9.8.      Izolacje poziome na ścianach fundamentowych, pod ścianę przyziemia.

A/  izolacja z folii izolacyjnej z poliolefiny, czarna, profilowana, uniemożliwiająca  poślizg.

Odporna na bitumy,  grub. 0,5mm, układana  jednowarstwowo z rolki, na warstwie zaprawy

cementowej M50 grub. 1cm.

9.9.     Ściany kondygnacji naziemnych.

a/   jednowarstwowe:

-  ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne i działowe grubości wg rysunków murowane z

poryzowanych pustaków ceramicznych (wysokość pustaków  220mm)  na zaprawie

cementowo – wapiennej  (klasa pustaków i zapraw  określona w  PROJEKCIE

KONSTRUKCJI). W ścianach, należy wykonać żelbetowe rdzenie i wieńce  wg PROJEKTU

KONSTRUKCJI.
                    b/  warstwowe ( hali sportowej , podcienia i łącznika).

- od wewnątrz grub. 30cm i 25 cm poryzowanych pustaków ceramicznych (jak ściany

jednowarstwowe)

W ścianach, należy wykonać żelbetowe rdzenie i wieńce  wg PROJEKTU KONSTRUKCJI.

UWAGA.

"W DOKUMENTACJI PODANO "MODULARNE" GRUBOŚCI ŚCIAN MUROWANYCH Z PUSTAKÓW

MAX T.J. 30CM. PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEWIDUJE MUROWANIE TYCH SCIAN TAKŻE Z

PUSTAKÓW MAX O RZECZYWISTEJ SZER 29CM. W TYM PRZYPADKU WSZELKIE RDZENIE

ŻELBETOWE TYCH ŚCIAN NALEŻY WYKONYWAĆ NA RZECZYWISTĄ  GRUBOŚĆ ŚCIANY

T.J. 29CM."

- od zewnątrz warstwa grub. 12 cm z cegły klinkierowej pełnej elewacyjnej o  powierzchni

gładkiej, wymiary : 250x120x65 . Mur o wiązaniu wozówkowym. Warstwy przesuwane o

½ cegły. Cegły układane na listwach drewnianych  10x10mm . Spoina pozioma i pionowa

szer 10mm . Spoina -cofnięta 10mm , bez   dodatkowego fugowania. Zaprawa cementowa

marki M4. Zaprawę barwić  pigmentami  naturalnymi lub syntetycznymi w kolorze czarnym

w celu  zabarwienia zaprawy na kolor ciemno  szarym. Stosować się do Instrukcji

producenta pigmentu.  Zapewnić  dokładne wypełnienie spoin poziomych i pionowych

zaprawa cementową.

Powiązanie licówki ze ścianą nośną za pomocą kotew drutowych Ø6 ze stali nierdzewnej.

Maksymalny rozstaw w pionie wynosi 45cm, w poziomie 75cm (5szt./m2) na zaprawie

cementowej (M5). Wzdłuż wszelkich krawędzi budynku (narożniki, otwory okienne, górna

krawędź ściany) oraz wzdłuż fug dylatacyjnych należy dodatkowo do podanych wartości

zastosować 3 kotwy drutowe ma 1mb krawędzi ściany. Dylatacje ściany licowej wykonać w

narożnikach budynku, na wysokości dylatacji ścian nośnych oraz co 8m (maksymalnie) na

powierzchni ściany licowej. Dylatacje ścian licowych zabezpieczyć podkładem gruntującym

i wykonać fugę dylatacyjną z profilu piankowego o zamkniętych porach i elastycznej masy

uszczelniającej. U doły ściany oraz u góry pod pasmem okiennym w spoinie pionowej

osadzić  kasety wentylacyjne z tworzywa sztucznego.

- w środku od strony warstwy klinkierowej-  szczelina powietrzna grub. 2cm,  oraz warstwa

izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej grub. 10cm,  współczynnik przewodzenia –

0,037W/mK.

c/   w ścianach wykonać rdzenie żelbetowe i pilasty wg PROJEKTU  KONSTRUKCJI

UWAGA!

PRZEWIDUJE SIĘ MONTOWANIE KONSTRUKCJY KOSZY DO KOSZYKÓWKI DO

KARATOWNICY LUB KOSZE SAMOJEZDNE.  NIE PRZEWIDUJE SIĘ RDZENI

ŻELBETOWYCH W ŚCIANACH SZCZYTOWYCH DO MOCOWANIA W.WYM. KOSZY.

d/   w ścianach pomieszczeń magazynowych osadzić na wysokości 30cm od posadzki

nawietrzaki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Nawietrzaki prostokątne o

teleskopowej budowie. Od zewnątrz z czerpnią z siatką, z osłoną  przeciwdeszczową.

Kanał dolotowy labiryntowy tłumiący hałas i filtr powietrza.  Położenie  wg rysunków.

e/   ścianki działowe z pustaków ceramicznych MAX grub. 9cm i 12cm na zaprawie cem-wap.

e/   ściany szkieletowe pomieszczeń sanitarnych na piętrze gimnazjum,

-  ściany z podwójnej warstwy płyt gipsowo-kartonowych 12,5mm na  zagęszczonym

ruszcie z profili z blach stalowych ocynkowanych szer. 100mm ( płyty GKB grub. 12,5 mm

od strony korytarzy ,  GKFBI grub. 12,5 mm

-  od  strony sanitariatów).

9.10.   Nadproża drzwiowe

a/   nadproża żelbetowe – wg projektu Konstrukcji.

9.11.   Kominy wentylacyjne.

a/   z ceramicznych pustaków wentylacyjnych 19x19x24cm, z okrągłym otworem średn. 10cm,

murowane na zaprawie cem-wap.,

b/   kominy obmurowane ścianką z pustaków ceramicznych MAX grub. 9 cm, na zaprawie

cem-wap.

c/   ponad dachem kanały obmurowane ścianka z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie

cement. M50.

d/   kominy przykryte czapą betonową grub. 8cm. z betonu B20 z dodatkami uszczelniającymi,

zbrojoną siatka z drutu 6mm o oczkach 10x10cm.

e/   na  wylotach kanałów zamontować wywietrzaki dachowe – nasady obrotowe ze stali

nierdzewnej. (szczegóły patrz PROJEKT WENTYLACJI).

9.12.   Stropy międzykondygnacyjne oraz strop nad piętrem. (patrz PROJEKT KONSTRUKCJI)

a/   stropy gestożebrowe oraz  żelbetowe monolityczne.

# UWAGA!

# W stropach wykonać otwory na świetliki i przejścia instalacyjne.

9.13.    Schody, żebra, podciągi, wieńce – żelbetowe monolityczne. (patrz PROJEKT KONSTRUKCJI)

9.14.    Ściana attyki.

a/   murowana z pustaków ceramicznych poryzowanych MAX na zaprawie cemetowej.

b/   od strony dachu attyka ocieplona metodą lekką mokrą na bazie styropianu FS15

grub. 5cm , bez wykończenia tynkiem cienkowarstwowym.

9.15.   Konstrukcja stalowa hali sportowej. (patrz PROJEKT KONSTRUKCJI)

a/   konstrukcja z kształtowników stalowych gorącowalcowanych zabezpieczona antykorozyjnie,

b/   dach z blach stalowych fałdowych na dźwigarach kratowych.

c/   słupy konstrukcji hali zabezpieczone malowane farbami p-poż. pęczniejącymi do  klasy

odporności ogniowej R30.

d/  boczna półka słupów w części przemurowanej , od strony hali osłonięta pionowymi  pasami z

płyt z materiałów drewnopochodnych ,systemu ekranów akustycznych zastosowanych na

ścianach szczytowych hali.

9.16.   Podbudowa podłogi na gruncie.

a/   pod podłogę gimnazjum (patrz opis na rys. PRZEGRODA 1.)

b/   pod podłogę hali  (patrz opis na rys. PRZEGRODA 5.)

# UWAGA!

W PODBUDOWIE WYKONAĆ FUNDAMENTY LUB WZMOCNIENIA POD SŁUPKI DO

MOCOWANIA SIATEK (do siatkówki, także siatkówki w poprzek boiska, koszykówki, tenisa itp)

(wg ODRĘBNEGO PROJEKTU TECHNOLOGII BOISKA SPORTOWEGO HALI).

9.17.   Warstwy podposadzkowe gimnazjum

a/  izolacja z 1x folia izolacyjna 0,2mm

- dot. podłogi na gruncie oraz w pomieszczeniach sanitarnych piętra.

b/  styropian FS 20 – grub. 6 cm,

c/  izolacja z 1x folia izolacyjna 0,2mm

d/  wylewka betonowa grub. 6cm,

UWAGA!

W pomieszczeniach pod płytki ceramiczne zbroić wylewkę siatką stalową zgrzewaną

z drutu 4mm o oczkach 15x15cm, lub „zbrojenie rozproszone” z włókien  polimerowych.

UWAGA!

# W wylewce wykonać lokalne obniżenia dla osadzenia wycieraczek  oraz  spadki dla

# ukształtowania spływów wody do kratek  ściekowych.

9.18.   Świetliki.

a/   świetlik nad główną klatka schodową gimnazjum.

- świetlik systemowy z profili aluminiowych z przegrodą termiczną, lakierowanych

proszkowo, szklony zestawem szklanym ze szkła białego- bezpiecznego .

b/  świetlik  kopułkowe na gimnazjum i hali sportowej.

-  Kopuły świetlików z polimetakrylanu metylu (PMM) zwanego szkłem organicznym o

wysokiej przepuszczalności światła (92%)  Kopułki podwójne (dwułupinowe)

K=2,8 Kcal/m2K Kopuły wykonuje się o podstawie prostokątnej.

Podstawy te wykonywane są z płyt nieplastyfikowanego polichlorku winylu  (WVC HI).

Wykonane jako specjalne ocieplane  matą z pianki polietylenowej PE.

UWAGA!

Świetliki z tworzywa niezapalnego i niekapiącego.

9.20.    Wyłaz na dach.

a/   wyłaz systemowy na dach o wymiarach w świetle otworu w dachu 100x100cm.  Pokrywa w

postaci kopułki z polimetakrylanu o ściankach podwójnych, kolor mleczny (K=2,6W/m2K),

na podstawie dachowej skośnej o ściankach podwójnych. Podstawa ocieplona poliestrowa

wzmacniana włóknem szklanym, ocieplona pianka poliuretanową.

9.21.   Stropodach odpowietrzany na budynku gimnazjum.

a/   stropodach pełny odpowietrzany na stropie typu masywnego:

- na stropie folia paroizolacyjna - folia polietylenowa grubości 0,2mm układanej na sucho z

30cm  zakładem. Folia niezbrojona , paroprzepuszczalność  max0,5 g/m2 w ciągu 24h.

- izolacjia termiczna spodnia  z  płyt z wełny mineralnej grub. 16 cm (współczynnik

przewodzenia ciepła:  (0,040 W/mK, obciążenie charakterystycznym ciężarem własnym

1,30kN/m3.  Wymagania wymiarowe :długość , szerokość :  +/- 3 mm,  grubość :   +/- 2mm,

prostokątność:   < 5mm/m,  płaskość:  < 6mm/m.

Wymagania wytrzymałościowe :  naprężenia ściskające  przy 10% odkształceniu

względnym:   ( 40kPa,  ściśliwość  pod obciążeniem 40Pa:  ( 14%,  wytrzymałość na

rozciąganie prostopadłe do powierzchni: ( 8 kPa,  krótkotrwała nasiąkliwość wody metodą

częściowego zanurzenia:   ( 1,0kg/m2, klasyfikacja ogniowa:     wyrób niepalny

Płyty układane na sucho, dosuwane starannie jedna  do drugiej. Poszczególne rzędy

układane na mijankę.

Warstwa górna system płyt spadkowych z wełny mineralnej  z  2% spadkiem. ( np  system

„DACHROCK SPS” firmy  ROCKWOOL lub inny o nie gorszych parametrach) (współczynnik

przewodzenia ciepła:  (0,041W/mK, obciążenie charakterystycznym ciężarem własnym

1,65kN/m3.  Wymagania wymiarowe :długość , szerokość :

+/- 3 mm,  grubość :   +/- 2mm, prostokątność:   < 5mm/m,  płaskość:  < 6mm/m.

Wymagania wytrzymałościowe :  naprężenia ściskające  przy 10% odkształceniu

względnym:   ( 40kPa,  ściśliwość  pod obciążeniem 40Pa:  ( 10%,  wytrzymałość na

rozciąganie prostopadłe do powierzchni: ( 8 kPa,  krótkotrwała nasiąkliwość wody metodą

częściowego zanurzenia:   ( 1,0kg/m2, klasyfikacja ogniowa:     wyrób niepalny

Płyty układane na sucho, dosuwane starannie jedna do drugiej.  Spadki

dachu ukierunkowane do kielichów rur odwodnienia wewnętrznego  dachu.

-  pokrycie dachowe :  papa modyfikowana SBS  zgrzewalna do jednowarstwowych

pokryć dachowych, mocowanych mechanicznie, na osnowie z włókniny poliestrowej o

gramaturze  250g/m2 wzmocniona włóknami szklanymi. Od wierzchniej strony papa

pokryta gruboziarnistą posypką, spodnia warstwa papy pokryta folią z tworzywa

sztucznego. Grubość: 5,5 ±0,2mm, łączona na zakłady.

-  mocowanie w.wym. warstw  do podłoża łącznikami mechanicznymi , poprzez

izolacje termiczne do podłoża żelbetowego. Łącznik do mocowania izolacji do

podłoża betonowego bez elementów rozporowych  złożony z:

1/  łącznika ze stali węglowej utwardzanej powierzchniowo powłoką antykorozyjną

Durocoat, średnicy 6,3mm i  dług. zmienna dostosowana do zmiennej grubości

warstwy  wełny.

2/  tulei z polipropylenu w formie grzybka, dług. zmienna dostosowana do zmiennej grub.

wełny. Rozmieszczenie łączników  średnio  6szt/m2.

- w pokryciu zamontować kominki wentylacyjne z PCV o wysokości min. 20cm, średnio  jeden

kominek na 50m2 dachu.

9.22.   Stropodach odpowietrzany na budynku hali sportowej.

a/   stropodach pełny odpowietrzany na blachach fałdowych:

- na stropie folia paroizolacyjna - folia polietylenowa grubości 0,2mm układanej na sucho z

30cm  zakładem. Folia niezbrojona , paroprzepuszczalność  max0,5 g/m2  w ciągu 24h.

-  izolacjia termiczna z  płyt z wełny mineralnej grub. 20 cm  (współczynnik

przewodzenia ciepła:  (0,041 W/mK, obciążenie charakterystycznym ciężarem własnym

1,50kN/m3. Wymagania wymiarowe :długość , szerokość :

+/- 3 mm,  grubość :   +/- 2mm, prostokątność:   < 5mm/m,  płaskość:  < 6mm/m.

Wymagania wytrzymałościowe :  naprężenia ściskające  przy 10% odkształceniu

względnym:   ( 40kPa,  ściśliwość  pod obciążeniem 40Pa:  ( 14%,  wytrzymałość na

rozciąganie prostopadłe do powierzchni: ( 8 kPa,  krótkotrwała nasiąkliwość wody metodą

częściowego zanurzenia:   ( 1,0kg/m2, klasyfikacja ogniowa:     wyrób niepalny

Płyty o parametrach nie gorszych niż np płyty z wełny mineralnej DACHROCK MAX firmy

\Rockwool) . Płyty układane na sucho, dosuwane  starannie jedna do drugiej. Poszczególne

rzędy układane na mijankę.

-  pokrycie dachowe :  papa modyfikowana SBS  zgrzewalna do jednowarstwowych

pokryć dachowych, mocowanych mechanicznie, na osnowie z włókniny poliestrowej o

gramaturze  250g/m2 wzmocniona włóknami szklanymi. Od wierzchniej strony papa pokryta

gruboziarnistą posypką, spodnia warstwa papy pokryta folią z tworzywa sztucznego.

Grubość: 5,5 ±0,2mm, łączona na  zakłady.

-  mocowanie w.wym. warstw  do podłoża łącznikami mechanicznymi , poprzez  izolacje

termiczne do podłoża z blachy. Łącznik do mocowania izolacji do podłoża z blach

fałdowych bez elementów rozporowych  złożony z:

1/  łącznika ze stali węglowej utwardzanej powierzchniowo powłoką antykorozyjną

Durocoat, średnicy 6,3mm i  długości stałej dostosowana do  grubości

warstwy  wełny.

2/  tulei z polipropylenu w formie grzybka, dług. stała dostosowana do grubości wełny.

Rozmieszczenie łączników  średnio  6szt/m2.  Na obrzeżach dachu  łączniki  zagęszczone

do 9 szt/m2. W części środkowej łączniki zagęszczone do 6 szt/m2.  W pozostałej części

3szt/m2.

-  w pokryciu zamontować kominki wentylacyjne z PCV o wysokości min. 20cm,  średnio

jeden kominek na 50m2 dachu.

-  Podstawy pod wentylatory dachowe z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej.

-  Przejścia przez  termoizolację dachu – króćce blaszane z blachy stalowej ocynkowane

ogniowo.

9.23.   Obróbki blacharskie.

a/   wszystkie obróbki z blachy stalowej płaskiej  powlekanej grub. 0,55mm .

9.24.   Odwodnienie dachu.

a/  dach gimnazjum -  system odwodnienia wewnętrznego z rur z PCV.

-  wpusty dachowe wykonane ze stali nierdzewnej z elektrycznym podgrzewaniem.

b/  dach hali sportowej – system orynnowania zewnętrznego z blachy stalowej  powlekanej w

kolorze jasnoszarym,

# -  rynny : z blachy stal. powlekanej o przekroju o 150 mm

-  rury spustowe. z blachy stal. powlekanej o przekroju o 110 mm

9.25.   Okna i drzwi przeszklone zewnętrzne.

a/  w systemie profili aluminiowych , malowanych proszkowo, z przegrodą termiczną

o  współczynniku  k< 2,5 W/m²K, kolor grafitowy jasny.

-   drzwi należy zaopatrzyć w samozamykacze i zastosować stopery przy wszystkich

drzwiach.

-   szklenie zestawem szklanym ze szkła białego (K=1,1 W/m2K)

# UWAGA

WSZYSTKIE DRZWI WEJŚCIOWE I ŚLUSARKA OKIENNA SCHODZĄCA DO

POSADZKI SZKLONA ZESTAWEM ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO,

-   fragmenty kwater wypełnione płytą warstwową w systemie producenta ,

-   w ramie drzwi wejścia głównego i wejścia do łącznika od strony dojścia od ulicy

Szkolnej osadzony fabrycznie dzwonek.

-   we wszystkich oknach ( za wyjątkiem pomieszczeń z wentylacją mechaniczną

oraz w pomieszczeniach magazynowych) nawiewniki higrosterowane, osadzone w górnej

ramie  okna w procesie jego produkcji . Nawiewniki z  samoczynną regulacją nawiewu za

pomocą czujnika higroskopijnego regulującego przepływ powietrza w zależności od

poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

Wyposażony w blokadę minimalizującą przepływ. Strumień powietrza przepływającego

przez całkowicie otwarty nawiewnik przy różnicy ciśnienia po obu stronach 10Pa, powinien

mieścić się w granicach od 20do50m3/h. Tłumienie akustyczne od 37 do 42 dB.

9.26.   Drzwi zewnętrzne i bramy pełne.

a/  stalowe ocieplone , pełne, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, wyposażone w

zamki i blokady patentowe antywłamaniowe.

-  drzwi do schowków gospodarczych,

-  drzwi do pomieszczenia na odpadki,

-  drzwi wejściowe do kuchni.

-   brama na salę sportowa z okuciem jak dla drzwi ewakuacyjnych.

9.27.    Pasmo naświetla hali sportowej.

a/  ze poliwęglanu komorowego , mocowana systemem profili aluminiowych z uszczelkami do

stalowej konstrukcji słupowo – ryglowej opartej na wieńcu ściany zewnętrznej i konstrukcji

stalowej hali.  Płyty cztero-komorowe w kolorze niebieskim (lub zielonym). Grubość płyt

20mm, K= 1,8 W/m2K, przepuszczalność światła ok 70%. Profile mocujące z aluminium

lakierowane proszkowo – kolor grafitowy.

UWAGA!

W pasmach wykonać kwatery otwieralne – otwierane siłownikami elektrycznymi

sprzężonymi  z załącznikiem wentylatorów wyciągowych hali gimnastycznej.

UWAGA!

Wszystkie płyty z poliwęglanu komorowego musza być niezapalne i niekapiące.

9.28.    Drzwi i ścianki wewnętrzne.

a/  w systemie profili aluminiowych , malowanych proszkowo, bez przegrody  termicznej Drzwi

zaopatrzone w samozamykacze stopery , antabę, zamki z wkładką  patentową, szklone

szkłem pojedynczym, bezpiecznym.

-  drzwi wewnętrzne wiatrołapów wejścia głównego,

-  drzwi wewnętrzne łącznika,

-  drzwi wiatrołapu wyjścia tylnego,

-  ścianka pomiędzy halem szkoły i hali sportowej,

-  drzwi wejścia na stołówkę,

-  ścianka szklana pomiędzy stołówką a hallem,

-  drzwi i okno podawcze pomieszczenia portiera,

-  ścianki i drzwi wejściowe na halę sportową z korytarza parteru i piętra,

-  ścianka szklana pom. trenerów od strony hali,

-  drzwi wydzielające klatkę schodową ewakuacyjną,

-  ścianka wejściowa na czytelnię,

b/  drzwi  pełne, drewniane. Rama skrzydła  z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła

stanowi: wkład stabilizujący  "plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa  wzmocniona

wewnętrznym ramiakiem  ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona  dwustronnie płytą

HDF. Profil krawędzi skrzydła "K".  Skrzydła płaskie  pokryte okleiną CPL 0,5mm.  Oba boki

oraz góra skrzydła okleinowane są taśmą brzegową. Okleina CPL- buk lub biały. Trzy

zawiasy czopowe w skrzydłach. W skrzydłach ewentualne naświetla ze szkła

ornamentowego.  Zamek dostosowany pod wkładką patentową lub z blokadą łazienkową.

Skrzydła z kratką lub tulejami wentylacyjne. Klamka aluminiowa z szyldem. Ościeżnica

stalowa zwykła lakierowana.

-  drzwi wewnętrzne ( za wyjątkiem tych opisanych poniżej)

c/  drzwi antywłamaniowe ze skrzydłem metalowym pełnym, płaskim, w okleinie bukowej, w

ościeżnicy stalowej malowanej proszkowo, z atestowanymi zamkami antywłamaniowymi,

-   do pracowni komputerowej

d/  drzwi wewnętrzne stalowe pełne malowane proszkowo w ościeżnicy stalowej  lakierowanej.

-   wejściowe do magazynu sprzetu z tylnego wiatrołapu,

-   wewnetrzne magazynu sprzętu,

-   wejściowe z hali do magazynu sprzętu lecz z powierzchnią od strony hali wyłożoną

materiałami elastycznymi z wpuszczona klamką.

e/  naświetla wewnętrzne drewniane o odporności ogniowej EI60 szklone szkłem

przeciwpożarowym. Otwór wykończony parapetem z konglomeratu kamiennego.

-   naświetla w ścianie hali sportowej przy korytarzu piętra.

9.29.    Inne ścianki lekkie i przegrody.

a/  system ścianek działowych wykonanych z odpornej na wilgoć płyty wiórowej pokrytej

obustronnie laminatem wysokociśnieniowego HPL o grubości 0,8 mm mocowanych za

pośrednictwem konstrukcji i łączników aluminiowych. Przegrody mocowane na

wykończonych powierzchniach  ścian i podłóg.

-   kabiny sanitariatów,

-   przegrody pomiędzy natryskami,

9.30.  Ocieplenie ścian zewnętrznych jednowarstwowych.

a/   system ocieplenia metodą „lekką mokrą”  płytami styropianowymi FS 15 , grub 10cm. Płyty

klejone do podłoża zaprawą klejową, produkowaną w postaci suchej mieszanki spoiw

hydraulicznych i polimerowych , dodatków uszlachetniających oraz modyfikatorów.

Zaprawa sucha mieszana z wodą.  Płyty styropianu mocowane łącznikami mechanicznymi z

trzpieniem plastikowym.  Na płytach styropianowych wykonać warstwę zbrojącą przez

zatopienie w w.wym. kleju  siatki z włókna szklanego.

Pas przyziemia do wysokości ok. 2 m powyżej poziomu terenu zbroić poprzez dwukrotne

wtopienie w.wym. siatki zbrojącej.

Nałożyć powłoka gruntująca (pośrednią) stanowiąca dodatkową ochronę warstwy

zbrojeniowej, dyspersyjna powłoka pośrednia o wysokim stopniu wypełnienia pod tynki

organiczne z wypełniaczem z piasku kwarcowego (np. Sto Putzgrund lub inna o

porównywalnych parametrach)

W pasie o wys. ok. 50 cm od poziomu terenu, oraz ok. 10 cm poniżej poziomu opaski należy

dodatkowo zabezpieczyć ścianę i ocieplenie środkiem zabezpieczającym przed wilgocią (np.

Sto Flexyl lub inny o nie gorszych parametrach)

Stosować materiały wykończeniowe: narożniki na ościeżach okien, narożach budynku,

listwy dylatacyjne typu V, listwy dystansowe przy okapnikach zewnętrznych zgodnie

zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania ociepleń określonymi w instrukcji ITB nr

334/96 z uwzględnieniem firmowych wytycznych proponowanego systemu.

Powierzchnię wykończyć wyprawą  tynkarską cienkowarstwową z tynku akrylowego, lub

(opis poniżej)

9.31.  Parapety.

a/  wewnętrzne prefabrykowane z konglomeratu kamiennego.

-   w oknach za  wyjątkiem magazynów,

b/  wewnętrzne prefabrykowane z lastrico szlifowanego

-  w magazynach,

-  w zapleczu kuchni,

UWAGA!  W OKNACH ZAPLECZA KUCHNI PARAPETY ZE SPADKIEM 45°.

c/  zewnętrzne aluminiowe malowane proszkowo szare.

# 9.32.   Tynki wewnętrzne.

a/   mechaniczne gipsowe.

-  ściany i sufity bez okładzin i sufitów podwieszonych.

9.33.   Sufity podwieszone.

a/   z płyt gipsowo-kartonowych 12,5mm na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych.

-  wg oznaczeń na rysunkach

# 9.34.  Wykończenie podłóg: (patrz opisy pomieszczeń na rzutach kondygnacji)

a/   płytki gresowe wysokospiekane , gładkie matowe, 30 x 30 cm, ścieralności 130 mm3, kolor

jasnoszary , na kleju.

- pomieszczenia sanitarne,

- pomieszczenia kuchni,

b/   podłoga sportowa hali – podłoga z homogenicznej wykładziny typu Linodur  grub. 4mm,

spawanej układanej na płytach OSB grub. 16mm , na systemie  rusztu  drewnianego w

postaci  ślepej podłogi na podwójnych legarach. Przy ścianach systemowe listwy

przyścienne zapewniające wentylację warstw podłogowych.

c/   wykładzina homogeniczna  jednowarstwowa z pcv grub. 2mm łączona przez  zgrzewanie,

odporna na ścieranie ( grupa M w EN649). Wykładzina układana na jastrychu betonowym

impregnowanym i wyrównanym warstwa wygładzającą.

- pozostałe pomieszczenia.

9.35.   Okładziny ścian.

a/  płytki ceramiczne glazurowane na kleju do wysokości 2,0m

-  pomieszczenia kuchni,

-  umywalnie,

-   sanitariaty

- ściany przy umywalkach do wys. 1,2m od podłogi

UWAGA!

Ściany przy natryskach, posadzka pod nimi uszczelnić elastyczną gotowa do użytku masą

uszczelniającą na bazie dyspersji z tworzyw sztucznych..

W narożach przy posadzce wkleić taśmy uszczelniające.

9.36.   Cokoliki ścian.

b/  cokoliki wys. 10cm z płytek gresowych wysokospiekanych na kleju.

- przy posadzkach z płytek gresowych,

c/  cokoliki z wykładziny homogenicznej jednowarstwowej pcv

- przy podłogach z wykładziny pcv.

d/   cokoliki zaokrąglone , wykonane z kształtek ceramicznych . Promień wyokrąglenia 8cm.

-  pomieszczenia kuchni.

9.37.    Balustrady wewnętrzne.

a/  konstrukcja montowana na budowie z gotowych z elementów stalowych spawanych

wykonanych na warsztacie Wypełnienia w postaci  wyrobu z blach i siatek stalowych w

ramkach z kształtowników stalowych. Elementy łączone  wzajemnie wyłącznie przez

skręcanie. Balustrady malowane  dwoma warstwami farby nawierzchniowej

chlorokauczukowej rozpuszczalnikowej.  Kolor : ciemno szary RAL 7042.

-  schody wewnętrzne,

-  balustrady antresoli hali sportowej,

# 9.38.   Klamry techniczne i drabiny.

a/   klamry systemowe wyjścia na dach, stalowe ocynkowane ogniowo.

- wyjście na dach hali z poziomu dachu gimnazjum.

b/   drabina wyjścia na dach stalowa malowana,

- wyjście na dach w pomieszczeniu porządkowym na piętrze.

9.39.   Roboty malarskie:

a/   lamperie – farby lateksowe dekoracyjne - strukturalne,

b/   pozostałe ściany bez okładzin i sufity – farby emulsyjne,

9.40.     Wykończenie zewnętrzne

a/   Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe akrylowe, grub. 1,5mm.  Faktura kornik,

kolor wg Kolorystyki elewacji.

b/   Tynki zewnętrzny mozaikowy, dekoracyjny , polimerowo – dyspersyjny tynk zmywalny do

bezspoinowego okładania ścian zewnętrznych. Grubość tynku 2,5-3mm.  Odporny na

warunki atmosferyczne, dyfuzyjny, niezmiękczalny,  rozciągalny i elastyczny, bez wapna i

cementu. Mieszanka akrylowo – polimerowa.  Kolor zależny od koloru granulatów

naturalnych i żwiru wg wytycznych kolorystyki elewacji.

Kolorystyczne mieszanki kolorów  uzgodnić z  autorem projektu. Wielkość ziarna i

zużycie:  1,2-2,5mm ok. 5kg/m2. Tynk nanoszony na wastwę klejową docieplenia

ścian fundamentowych wykonanego metodą  lekką mokrą (patrz opis wyżej).

-  cokół budynku na wys. 30cm powyżej terenu (za wyjątkiem ścian z licówką klinkierową).

9.41.    Okładziny akustyczne ścian

a/   okładzina z płyty akustyczne z płyt z materiałów drewnopochodnych (np „heraklith”- płyty z

wełny drzewnej wiązane magnezytem) malowanych mocowanych na systemowym ruszcie

drewnianym. Okładziny z płyt o dużej  odporniości na uderzenia mechaniczne, o dużej

paroprzepuszczalności. (wspołczynnik izolacyjności Rw=25-35dB, współczynnik

pochłaniania hałasu  α=0,8)

-   dwie ściany szczytowe hali sportowej,

9.42.    Platforma dla niepełnosprawnych.

a/  platforma  przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych pochyło przemieszczana ,

dla ludzi na wózku inwalidzkim, instalowana na prostych schodach ze stałym nachyleniem,

malowana - kolor biały, prędkość 0,07m/s,  zasilanie – 220V, składana automatycznie,

udźwig 200kg,

9.43.   Wycieraczki.

a/  wycieraczki wewnętrzne systemowe z tworzyw sztucznych układane w obniżeniach posadzki

z płytek gresowych / gr. 2cm /  (patrz CZĘŚĆ RYSUNKOWA).

-  w wiatrołapach

-  w łączniku

10.   WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ.

10.1.    Wyposażenie szkół.

a/   szkoła wyposażona zostanie w sprzęt szkolny typowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i

normami

-  dobór wyposażenia nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

10.2.    Wyposażenie hali sportowej.

a/   na wyposażeniu hali powinny się znaleźć m. innymi :

-  elementy mocowane do konstrukcji budynku : kosze składane mocowane do dźwigarów na

dźwigarach, drabinki mocowane do ścian, kurtyna rolowana dzieląca płytę boiska na dwie

części , mocowana do dźwigara kratowego, słupki do mocowania siatki.

-  elementy ruchome przechowywane w magazynie sprzętu: materace, koń z łękami, koń do

skoków, kółka do zwisów, poręcze, drążek, poręcze asymetryczne, równoważni, kółka

gimnastyczne, liny do wspinania, drążek ścienny,

-  szczegółowy dobór wyposażenia ze specyfikacja nie jest przedmiotem niniejszego

opracowania.

11.   WENTYLACJA. (patrz PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH)

11.1.    Wentylacja mechaniczna przewidywana jest w :

a/   hali sportowej

- z centralą stojącą na dachu gimnazjum z odzyskiem ciepła,

b/   kuchni

- z centralą na dachu budynku gimnazjum z odzyskiem ciepła

c/   jadalni

- z centralą nawiewno-wywiewną stojacą na dachu bez odzysku ciepła,

d/   zaplecza szatniowego hali sportowej

- z centralkami nawiewno – wywiewnymi podwieszonymi pod sufitem , bez odzysku ciepła.

11.2.    W pozostałych pomieszczeniach przewiduje się wentylację grawitacyjną ,

wspomaganą nakratkowymi wentylatorkami wywiewnymi oraz nasadami kominowymi.

a/   nawiew przez systemowe nawiewki w ramach okien,

b/   wywiew przez kanały wentylacyjne w kominach murowanych.

11.3.   Dla wentylacji hali sportowej dla organizacji imprezy masowej w okresie letnim, przewiduje się

zainstalowanie na dachu wentylatorów wyciągowych dużej mocy. Wraz z uruchomieniem

wentylatorów , z pomocą siłowników uchylone zostaną okna w pasmach świetlnych hali. Praca

wentylatorów możliwa będzie jedynie przy wyłączonej wentylacji mechanicznej.

12.    INSTALACJE SANITARNE. (patrz PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH)

12.1.    Instalacja c.o. i kotłownia

a/   Instalacje c.o. zasilane będą ciepłem z modernizowanej  kotłowni węglowej znajdującej się

w budynku istniejącym szkoły.

b/   na podstawie : „AUDYTU ENERGETYCZNEGO” budynku Zespołu Szkół w Przystajni

opracowanego w Śląskiej Agencji Energetycznej przez inż.Bogumiła Konopkę przyjęto

następujące założenia:

-   wykonanie termomodernizacji starego budynku szkoły,

-   zastąpienie dwóch istniejących zasypowych pieców węglowych nowymi o wyższej

sprawności, z automatycznym podawaniem węgla typu groszek o mocy 200kW każdy.

-   dodatkowo przewiduje się współpracę kotłów węglowych z zespołem projektowanych

kolektorów słonecznych zlokalizowanych na dachu istniejącego budynku szkoły.

-   ciepła woda użytkowa na potrzeby istniejącego i projektowanego budynku szkoły i hali

przygotowywana będzie w projektowanym zasobnikach ciepłej wody.

-   ciepło na potrzeby c.o. i cepła woda dla budynków projektowanych, przesyłana będzie

układem podziemnych rur preizolowanych.

12.2.    Projektowane instalacje sanitarne w budynku.

a/   Instalacja wody zimnej

b/   Instalacja ciepłej wody użytkowej

c/   Instalacja hydrantów p-poż,

d/   Instalacja kanalizacyjna

e/   Instalacja centralnego ogrzewania,

f/   Instalacja ciepłej wody,

g/   Wentylacji mechanicznej.

13.    INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

13.1.    Projekt obejmuje rozwiązania techniczne w zakresie następujących instalacji wewnętrznych:

głównych linii zasilających ze skrzynkami głównych rozłączników p.poż.

a/   Wewnętrznych linii zasilających z rozdzielnicami piętrowymi,

b/   Instalacji oświetleniowej (oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne)

c/   Instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu,

d/   Instalacji gniazd wtykowych,

e/   Instalacji domofonowej i dzwonkowej,

f/    Instalacji podgrzewanych wpustów dachowych

g/   Instalacji zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej,

h/   Instalacji okablowania strukturalnego dla sieci telefonicznej i komputerowej,

i/    Ochrony przeciwporażeniowej,

j/    Ochrony przeciwprzepięciowej,

k/   Ochrony odgromowej,

l/    Głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych

14.    MIEJSCA DO GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH.

14.1. Usuwanie odpadów stałych , pochodzących ze szkoły, oraz śmieci terenu szkoły, polega na

zbieraniu ich do  pojemników i wywożeniu ich przez  specjalnie przystosowanymi pojazdami

asenizacyjnymi na wysypisko śmieci. Przewiduje się stosowanie pojemników typu PA-1100 o

pojemności 1,1m3, wyposażonych w kółka , umożliwiające ich przetaczanie .

a/  projektowane są dwie wiaty śmietnikowe o ścianach murowanych wysokości 1,8m i

zadaszone dachem o konstrukcji stalowej krytej blachą stalowa powlekaną. Dach

wsparty na słupkach stalowych wyprowadzonych ze ścianek murowanych.

-  wiata przy hali sportowej – przewidziana na trzy pojemniki typ PA-1100 ,

-  wiata przy budynku istniejącym – przewidziana na sześć pojemników typ PA-1100,

14.2. Odpadki z kuchni wywożone będą w szczelnie zamkniętych pojemnikach do pomieszczenia

odpadków znajdującego się przy kuchni , dostępnego od zewnątrz. Odpadki odbierane będą

codziennie przez koncesjonowane firmy celem ich gospodarczego wykorzystania zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

15.   PROBLEMATYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

15.1.   Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i sala sportowa dostępne są dla osób niepełnoprawnych.

15.2.   Przy balustradzie schodów bocznych przewidziano platforma  przyschodowa do transportu osób

niepełnosprawnych pochyło przemieszczana, dla ludzi na wózku inwalidzkim. instalowany na

prostych schodach ze  stałym nachyleniem. Platforma malowana, kolor biały, prędkość 0,07m/s,

zasilanie – 220V, składana automatycznie, udźwig 200kg,

15.3.  Przed głównym wejściem nie występują żadne schody.

15.4.  W łączniku gdzie znajduje się boczne wejście do obiektu oraz wejście do istniejącego budynku

szkoły podstawowej  przewiduje się możliwość zainstalowania pochylni dla niepełnosprawnych

o konstrukcji stalowej  w przypadku gdy w ramach przebudowy istniejącej szkoły przebudowany

zostanie układ schodów wewnętrznych na dojściu do powyższego łącznika.

15.5    W programie budynku przewidziano pomieszczenia sanitarne dla niepełnosprawnych.

15.6.   Na widownia hali należy wydzielić i oznaczyć dwa miejsca dla niepełnosprawnych.

16.    OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I EWAKUACJA.

16.1.   Obiekt podzielony na dwie strefy pożarowe.

a/  dwukondygnacyjna część gimnazjum

-  kategoria zagrożenia ludzi  ZL III

-  w klasie odporności ogniowej – C.

b/  jednokondygnacyjna hala sportowa

-  kategoria zagrożenia ludzi  ZL I

-  w klasie odporności ogniowej – D.

16.3.  Klasy odporności ogniowej elementów budynku.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |
| --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1 ),2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "C" | R 60 | R 15 | R E I 60 | E I 30 | E I 154) | E 15 |
| "D" | R 30 | (-) | R E I 30 | E I 30 | (-) | (-) |

# UWAGA!

# Przyjęte rozwiązania budowlane spełniają powyższe wymogi.

16.3.  Główna droga dojazdowa od ul. Nowej pełni funkcję drogi pożarowej zakończonej  placem do

zawracania.

16.4.  Istniejące hydranty zewnętrzne. (patrz oznaczenia na rys. PLAN ZAGOSPOD. TERENU)

a/  hydrant p-poż. Ø80 na na terenie Inwestycji na wodociągu Ø80  przy ul. Nowej

- ciśnienie w sieci ok. 3,5atm. ( na podstawie: Urząd Gminy Przystajń , pismo

ZW.7033-05/04 z 20.01.2005r dot. informacji dot. ciśnienia w sieci wodociągowej i

istniejących hydrantów p-pożarowych – ZAŁĄCZNIK do projektu)

b/  hydrant p-poż. Ø 80 na wodociągu Ø80  przy ul. Szkolnej.

# - to jeden z trzech hydrantów w ul. Szkolnej

16.5.   Projektowane hydranty wewnętrzne.

a/  hydranty wewnętrzne Ø25mm, umieszczone w szafkach we wnękach w ścianach, z wężem

półsztywnym 25mm

-  cztery na kondygnacji przyziemia przy klatkach schodowych i w halu hali sportowej.

-  trzy na piętrze przy klatkach schodowych.

16.6.   Otwory w ścianie między strefami stanowią 8,27% powierzchni  tej ściany.

16.7.   Budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy i instrukcje i oznakowanie

ewakuacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16.8.   Budynek wyposażony będzie także w  instalację: oświetlenia ewakuacyjnego, ochrony

przeciwporażeniowej, odgromowej.

Opracował :      arch.  T. Pęczek                 ......................................

mgr inż. J.Kołodziejczyk.   .......................................