Zawartość opracowania:

CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

CZĘŚĆ GRAFICZNA

| K-01 | Rzut fundamentów | 1:100 |
| --- | --- | --- |
| K-02 | Zbrojenie fundamentów. Część I. | 1:25 |
| K-03 | Zbrojenie fundamentów. Część II. | 1:25 |
| K-04 | Śruby fundamentowe K-1 | 1:10 |
| K-05 | Plan pozycji konstrukcyjnych. Rzut parteru i piętra. | 1:100 |
| K-06 | Schemat stropów gęstożebrowych. Zbrojenie wieńców. Detale. | 1:100, 1:25 |
| K-07 | Zbrojenie płyt stropowych. Poz. 4.1 | 1:50, 1:25 |
| K-08 | Zbrojenie płyt stropowych. Poz. 4.2 | 1:50, 1:25 |
| K-09 | Zbrojenie płyt stropowych. Poz. 4.3 – 4.6 | 1:50, 1:25 |
| K-10 | Słupy. Poz. 1.1 – 1.16 | 1:25 |
| K-11 | Słupy. Poz. 1.17 – 1.39 | 1:25 |
| K-12 | Marki M1 | 1:10 |
| K-13 | Podciągi i nadproża – strop parteru. Poz. 2.1 – 2.17 | 1:25 |
| K-14 | Podciągi i nadproża – strop parteru. Poz. 2.18 – 2.26 | 1:25 |
| K-15 | Podciągi i nadproża – strop parteru. Poz. 2.27 – 2.66 | 1:25 |
| K-16 | Podciągi i nadproża – strop piętra. Poz. 3.1 – 3.12, 3.43 | 1:25 |
| K-17 | Podciągi i nadproża – strop piętra. Poz. 3.13 – 3.42 | 1:25 |
| K-18 | Zbrojenie schodów. Poz. 5.1, 5.2, 5.3. | 1:50, 1:25 |
|  | Rysunki konstrukcji stalowej |  |
| 001 | Rzut poziomu ±0000. Widok – oś A i B | 1:50 |
| 002 | Rzut poziomu ±7500. Widok – oś C i D | 1:50 |
| 003 | Rzut dachu. Widok – oś E i F | 1:50 |
| 004 | Widok – oś 1, 2, 4 | 1:50 |
| 005 | Widok – oś F1, 6, 7 | 1:50 |
| 006 | Perspektywa. Eksplozja | - |

Opis techniczny

- Podstawa opracowania

  - Projekt techniczno-roboczy architektury gimnazjum z halą sportową
przy ul. Szkolnej i Nowej w Przystajni.

  - Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Biuro 
Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony Środowiska 
„GEOBIOS” – opracowanie z grudnia 2004.

  - Polskie normy:

PN-82/B-02001		Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

PN-82/B-02003    	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 							technologicznie. 
					Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

PN-80/B-02010    	Obciążenia w obciążeniach statycznych. 
					Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011    	Obciążenia w obliczeniach statycznych. 
					Obciążenie wiatrem.

PN-81/B-03020    	Posadowienie bezpośrednie budowli

Obliczenia statyczne i projektowanie

projektowanie

PN-B-03264: 2002 	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06200:2002 	Konstrukcje stalowe budowlane. 
					Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-EN-ISO12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona konstrukcji stalowych za pomocą  					ochronnych systemów malarskich.

  - Dane techniczne stropów ceramiczno-żelbetowych Porotherm 50 
i Porotherm 62,5 – Wienerberger.

- Opis ogólny

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (część konstrukcyjna) budynku gimnazjum wraz z halą sportową.
Projektowany budynek gimnazjum – dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,
połączony funkcjonalnie z jednonawową halą sportową.
Budynek gimnazjum o konstrukcji tradycyjnej z dużym udziałem monolitycznego szkieletu żelbetowego oraz wykorzystaniem ceramiczno-żelbetowych stropów Porotherm. 
Hala sportowa o konstrukcji szkieletowej, mieszanej – wiązary oraz słupy ścian zewnętrznych stalowe, słupy ścian wewnętrznych żelbetowe, połączone z częścią zaplecza hali.
Cały obiekt ze względów termicznych, podzielono dylatacją na dwa segmenty.

- Opis techniczny

  - Warunki gruntowe

Projektowany obiekt zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej. Została wykonana dokumentacja geotechniczna podłoża dla terenu objętego opracowaniem.
W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu warunki posadowienia są korzystne. 
Pod warstwą humusu o miąższości od 0,40 do 0,70m zalegają utwory czwartorzędowe. W poziomie posadowienia (1,20 do 1,70m poniżej istniejącego terenu) występują piaski drobne i  średnie, średniozagęszczone oraz piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Poniżej występują gliny piaszczyste oraz piaski drobne i pylaste o dobrych parametrach geotechnicznych.
Woda w podłożu występuje jako zawieszona w soczewkach gruntów przepuszczalnych na różnych głębokościach. Wody te nie mają wpływu na projektowany budynek.

  - Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych, na rzędnej względnej –2,00 = 259,20 m npm.
 
Wszystkie fundamenty izolować przeciwwilgociowo na całym obwodzie przez dwukrotne przesmarowanie emulsją asfaltową.
Beton klasy B 25 na cemencie CEM-III/A 32,5 R zbrojonego stalą 34GS i St3SX. Wymagana wodoszczelność dla betonu – W4.
Zbrojenie fundamentów wg rysunków wykonawczych.

  - Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe zaprojektowano częściowo jako murowane z bloczków betonowych kl. B20 na zaprawie cementowej Rz = 8,0 MPa oraz jako żelbetowe, monolitycznie połączone z fundamentami. Szerokość ścian 30cm. 
Beton klasy B 25 jw. zbrojony stalą 34GS i St3SX.
Ściany fundamentowe izolować przez dwukrotne przesmarowanie emulsją asfaltową.

  - Ściany nadziemia

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku  (grubości 29cm oraz 25cm) zaprojektowano jako murowane z poryzowanych pustaków ceramicznych klasy „150” (wysokość pustaków 220mm) na zaprawie cementowo – wapiennej (dla kondygnacji parteru stosować zaprawę o minimum Rz = 8,0 Mpa, dla piętra Rz = 5,0 MPa), z ociepleniem płytami styropianowymi. Filarki mocniej obciążone zaprojektowano jako żelbetowe-monolityczne. 
Ściany zewnętrzne hali sportowej zaprojektowano jako szkieletowe.
Słupy stalowe z profili gorącowalcowanych HEA 240. 
Pola międzysłupowe wypełnione do poziomu naświetli ściennych murem grubości 25cm z materiałów jw.

  - Słupy, podciągi i nadproża

Z uwagi na skomplikowaną geometrię wiele ścian piętra nie pokrywa się  ze ścianami parteru. Powoduje to konieczności zastosowania wielu podciągów oraz rdzeni i słupów dla przeniesienia obciążeń.
Układ podciągów przedstawiono na schematach. Wszystkie podciągi zaprojektowano jako monolityczne.
Słupy kołowe i prostokątne oraz rdzenie w ścianach zaprojektowano jako monolityczne. 
W linii wewnętrznej ściany podłużnej hali sportowej zaprojektowano monolityczne słupy o zmiennym przekroju, utwierdzone w fundamencie. Słupy te zapewniają sztywność poprzeczną hali oraz przyległego do niej zaplecza.
Z uwagi na znaczne obciążenia i rozpiętości także większość nadproży zaprojektowano jako monolityczne.
Wszelkie elementy żelbetowe zaprojektowano z betonu klasy B 25 (atest) zbrojonego stalą 34GS oraz St3SX. 
Strzemiona rygli głównych ze stali 18G2.
Zbrojenie wszystkich elementów monolitycznych ściśle według rysunków wykonawczych.

  - Stropy

W budynku gimnazjum zaprojektowano dwa rodzaje stropów.
Częściowo (regularny układ ścian nośnych) zastosowano strop 
ceramiczno-żelbetowy Porotherm 50 i 62,5, a częściowo (układ nieregularny i krzywoliniowy układ podpór) stropy płytowe, monolityczne o wysokości konstrukcyjnej 15 cm. 
Elementy żelbetowe stropów zaprojektowano z betonu klasy B 25 (atest) zbrojonego stalą 34GS
Zbrojenie ściśle według rysunków wykonawczych.
Stropy monolityczne betonować jednocześnie z podciągami i żebrami.

  - Dach

Nad częścią dydaktyczną zaprojektowano stropodachy pełne, 	odpowietrzane z warstwą ocieplenia górnego z wełny mineralnej, 	wykonane na stropach jw.
	
	Dach hali sportowej zaprojektowano w oparciu o kratowe wiązary 	stalowe o rozstawie 6,00 m. Wiązary oparte z jednej strony na 	żelbetowych słupach, a z drugiej na słupach stalowych ściany 	zewnętrznej. 	Zastosowano system bezpłatwiowy, tj. blachę pokrycia 	TR-130/1,0 	ułożono bezpośrednio na górnych pasach wiązarów 	dachowych.
	
	Uwaga – słupy stalowe malowane zestawem farb ogniochronnych do 	uzyskania odporności min. 30 min.

- Charakterystyka konstrukcji stalowej

  - Parametry podstawowe

Hala sportowa połączona z budynkiem gimnazjum. Konstrukcję dachu 	stanowią wiązary kratowe oparte na żelbetowych słupach w osi 7 oraz 	stalowych słupach ściany zewnętrznej w osi 1.  Także ściana szczytowa w 	osi A została zaprojektowana w konstrukcji stalowej. Przeciwległa ściana 	szczytowa o konstrukcji murowej z żelbetowymi rdzeniami.

Schemat statyczny osi powtarzalnych (osie A1-F1) to kratownica 	przegubowo oparta na słupach. Słupy stalowe w osi 1 wahaczowe. 	Sztywność poprzeczną układu zapewniają żelbetowe słupy w osi 7, 	utwierdzone w fundamentach oraz dodatkowo usztywnione 	dwukondygnacyjnym budynkiem gimnazjum (osie 7 – 10).
	Ściana szczytowa w osi A o słupach wahaczowych opartych dołem na 	fundamentach, górą na poprzecznym tężniku połaciowym. Wypełnienie 	ścian do poziomu +5,58m stanowi mur z pustaków ceramicznych z 	żelbetowym wieńcem łączącym słupy stalowe. W skrajnych polach 	zastosowano podłużne tężniki pionowe typu X.

	Zastosowane przekroje stalowe:

- słupy ściany podłużnej  HEA 240

- słupy ściany szczytowej HEA 240

- kratownice o pasach górnych HEA 200, pasach dolnych HEA 140
	   (stal 18G2), słupkach i krzyżulcach z HEA 100.

Rozpiętość osiowa kratownicy 22,98m.

Wysokość kratownicy  od 2,48 do 2,02m.

Rozstaw modularny krat 6,0m.

	Rygle fasadowe

W celu umożliwienia montażu naświetli ściennych (powyżej poziomu +5,58) 	w osi 1 i A zaprojektowano ruszt 2,00x1,20m  z rur kwadratowych 80x80x3.

Pokrycie dachu

	Zastosowano pokrycie bezpłatwiowe przy użyciu blachy fałdowej, 	wysokoprofilowej TR-130/343 (Florprofile) grubości 1mm. Arkusze blach 	układane mijankowo w układzie dwu- i trzyprzęsłowym.

Stabilizacja konstrukcji

Jako układ stabilizujący zastosowano dwa tężniki połaciowe poprzeczne 	(pola skrajne) oraz tężnik podłużny wzdłuż ściany w osi 1. 
	Kratownice 	pośrednie stabilizowane za pomocą rygli z rur Ø 88,9/5,6 w 	każdym węźle górnym kratownicy.
	Pas dolny stabilizowany przez układ cięgnowy (pręty Ø20 w co drugim 	węźle dolnym kraty). Cięgna rozpięte między tężnikami pionowymi 	kratownic w skrajnych polach (oś A1-B oraz E-F1).

	Kratownice ze względów transportowych będą wykonane w warsztacie w 	dwóch częściach, do scalenia na placu budowy. Styk montażowy przewi-	dziano mniej więcej w połowie rozpiętości wiązara. Spoina montażowa, 	czołowa typu HV – wymagana kontrola jakości wykonania spoiny (kontrola 	min. ultradźwiękowa). Ze względu na nośność połączenia pas dolny 	zaprojektowano ze stali 18G2.
	Styk pasa górnego to doczołowe połączenie śrubowe (śruby sprężające 	HVM 20.

  - Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny być wykonane przez 	wyspecjalizowane zakłady produkcji zgodne z wymaganiami i przepisami 	dotyczącymi wytwarzania tego rodzaju konstrukcji.

Wykonywane elementy powinny podlegać kontroli w każdej fazie ich 	wytwarzania, przez wyspecjalizowane służby kontroli jakości.

Każdy wykonany element przed dostarczeniem na budowę powinien 	posiadać świadectwo jakości. O wszelkich ewentualnych istotnych 	niedokładnościach wynikłych w czasie montażu konstrukcji stalowej należy 	bezzwłocznie powiadomić jednostkę projektową.

Wszystkie elementy wysyłkowe należy wykonać na warsztacie stosując 	połączenia spawane.
	Blachy czołowe przed produkcją kontrolować ultradźwiękowo w celu 	wyeliminowania rozwarstwień. Klasa jakości P-4. Brzegi kształtownika po 	cięciu termicznym zeszlifować i usunąć nierówności powierzchni styku do 	blachy czołowej. Blachy czołowe zaleca się wstępnie wygiąć przeciw 	działając naprężeniom spawalniczym. Po spawaniu sprawdzić, czy nie 	występują pęknięcia przyspoinowe. 
	W przypadku spoin czołowych przeprowadzić kontrolę defektoskopową. 	Powierzchnie stykowe połączeń doczołowych oczyścić przez piaskowanie 	do Sa½ i zabezpieczyć powłoką krzemowo-cynkową przez natrysk o 	grubości 60÷70 µm (współczynnik tarcia µ ≥ 0,45).


	Wytyczne sprężania połączeń

Sprężanie wykonać metodą momentu obrotowego przy pomocy klucza 	dynamometrycznego ręcznego. Przed przystąpieniem do łączenia 	elementów oczyścić gwint przy pomocy szczotek drucianych, gwint 	nakrętek oczyścić przez wydmuchanie sprężonym powietrzem.

Gwint śrub i nakrętek przed montażem pokryć cienką warstwą smaru 	molibdenowego.

Śruby  (zestawy) powlekane fabrycznie siarczkiem molibdenu nie wymagają 	smarowania przed montażem. Podkładki w połączeniach sytuować 	fazowaniem na zewnątrz styku, a nakrętki – cechą na zewnątrz styku.

Po złożeniu styku wstępnie dokręcić nakrętki płaskim kluczem.

Wytyczne odbioru i kontroli połączeń

	Protokół odbioru technicznego doczołowych połączeń sprężanych, 	sporządzony dla montowanej konstrukcji, musi być złączony do protokołu 	odbioru końcowego obiektu jako dokument warunkujący przekazanie 	obiektu do użytku. Protokół ten musi zawierać atesty wyrobów śrubowych 	oraz następujące czynności kontroli połączeń:

- kontrola zastosowania właściwych wyrobów śrubowych (sprawdzenie cech 	  jakości śruby i nakrętki, prawidłowej ilości zastosowania podkładek oraz 	  czy podkładka ma sfazowaną krawędź zewnętrzną)
	- kontrola stopnia dokręcenia śrub

Stopień dokręcenia śrub sprawdza się za pomocą takich samych 	  	  urządzeń jakie użyto do dokręcenia. Kontrolę śrub dokręconych ręcznym 	  kluczem dynamometrycznym należy przeprowadzić przy nastawieniu 	  	  klucza na moment dokręcenia śrub większy o 10 %. Kontrolę sprężenia 	  można przeprowadzić tylko przez dalsze dokręcenia, bez uprzedniego 	  	  odkręcenia śrub.

Wyniki dokręcenia śrub kwalifikuje się następująco:

- gdy śruba (lub nakrętka) obróci się o kąt α < 30o, sprężenie można uznać 	  za prawidłowe,

- gdy śruba ( luba nakrętka) obróci się o kat 30 o <α < 60 o, sprężenie 	  	  można uznać za prawidłowe, pod warunkiem sprawdzenia dwóch 	  	  sąsiednich śrub w połączeniu

- gdy śruba (lub nakrętka) obróci się o kat α > 60 o, należy śrubę wymienić 	  oraz sprawdzić dwie sąsiednie śruby w połączeniu.

W konstrukcjach obciążonych statycznie kontroli podlega 10% śrub w 	każdym połączeniu, ale nie mniej niż jedna. W przypadku stwierdzenia 	wadliwego sprężenia połączeń kontrolę należy powtórzyć po usunięciu 	przez wykonawcę usterek.

Dokładne wytyczne wykonania i odbioru sprężonych połączeń doczołowych 	wg „ Wytyczne projektowania, wykonania  i odbioru doczołowych połączeń 	elementów konstrukcji stalowych sprężonych śrubami o wysokiej 	wytrzymałości”, COB-P KM Mostostal, Warszawa 1978r.

Wykonanie konstrukcji (jakość i dokładność wykonania spoin oraz całych 	elementów, dokładność wiercenie otworów dla połączeń śrubowych) winna 	odpowiadać obowiązującym normom, a w szczególności normie 
	PN-96/B-06200 ”Konstrukcje stalowe  budowlane. Wymagania i badania.”

Roboty warsztatowe winny być prowadzone zgodnie z niżej podanymi normami:

-PN-96/B-06200 „Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.”

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. III Konstrukcje stalowe

-PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowanie konserwacji i napraw.

	Wytyczne realizacji i montażu

Montaż konstrukcji można rozpocząć po sprawdzeniu i odbiorze prawidłowości wykonania fundamentów.

W czasie montażu należy zwracać szczególną uwagę na zachowanie stateczności całości konstrukcji jak i poszczególnych jej elementów. Stateczność elementów w czasie montażu zapewnić poprzez stosowanie właściwych odciągów i innych elementów montażowych do czasu zamontowania kompletu konstrukcji wraz ze stężeniami.

Planowana kolejność montażu:

- montażu słupów słupów w osi 1,

- montaż kratownic w kierunku od osi F-1 do A-1

- montaż stężeń dachowych między osiami E-F1
- montaż stężeń ściennych między osiami E-F1

- montaż rygli połaciowych, sukcesywnie od osi E do B
- montaż stężeń dachowych między osiami B-A1
- montaż stężeń ściennych między osiami E-F1
- montaż słupów w osi A1

Przyjęty rodzaj maszyn montażowych:

- dźwig samojezdny o udźwigu 25t.

- 1 podnośnik koszowy o udźwigu 300 kg.

Wytyczne dokładności wykonania fundamentów

- poziom fundamentu pod słupem – 20mm; ± 5mm

- pionowa odchyłka zamocowania kotew – 5mm;+ 20mm

- pozioma odchyłka w osadzeniu kotew  ± 2mm

Zabezpieczenia antykorozyjne

Przygotowanie powierzchni konstrukcji-odtłuszczenie oraz obróbka strumieniowo-ścierna aż do osiągnięcia stopnia czystości Sa2½ wg PN-ISO8501-1,2:1996. 
Po obróbce strumieniowo-ściernej należy oczyścić powierzchnię z pyłów i odpadków przez dmuchanie sprężonym powietrzem pozbawionym oleju. Postępowanie po obróbce jest zawarte w PN-ISO8504-2.

Stalową konstrukcję zaprojektowaną ze stali węglowej zabezpieczyć należy poniższym zestawem:

- system malarski epoksydowo-poliuretanowy S1.28 o trwałości H wg 
   PN-EN ISO 12944-5:2001 (tab. A 1) dla podłoży w atmosferze C2

- 1-2 x powłoka gruntująca z farby epoksydowej R do gruntowania, 
   grubość powłoki NDFT = 80µm,

- 1-2 x powłoka nawierzchniowa (ewentualna między warstwowa warstwa
   epoksydowa, warstwa nawierzchniowa poliuretanowa ). 
   Grubość powłoki NDFT = 80 µm

Całkowita grubość nominalna powłoki NDFT = 160 µm.

Uwaga:

Dla słupów wymagane malowanie zestawem farb ogniochronnych do uzyskania odporności min. 30 min. 
Zastosowany zestwa musi zapewniać także należyte zabezpieczenie antykorozyjne, nie gorsze od zestawu podanego powyżej.

Warunki BHP montażu

Wszystkie prace montażowe należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ujętych w:

„Obwieszczeniu ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity”, (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

„Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych” (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

W czasie prowadzenia prac należy przestrzegać zobowiązań wynikających z Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, teren prac oznakować i zabezpieczyć przed niekontrolowanym wtargnięciem osób nieupoważnionych.

Pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej,

przy wykonywaniu prac na wysokości zastosować skuteczne zabezpieczenie pracownika przed upadkiem, a jako sprzęt podstawowy stosować szelki, które należy mocować do stałych elementów konstrukcji lub rozciągniętej liny i które należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się.

W każdej fazie montażu zapewnić stateczność konstrukcji, w razie konieczności stosować odciągi montażowe.

Zawieszenie elementu na haku należy sprawdzić przy próbie podniesienia elementu na wysokość ok. 10 cm pod kątem wytrzymałości i równowagi. 
Elementy zawiesia zapięte do montowanego elementu zabezpieczyć przed przesunięciem i uszkodzeniem przez ostre krawędzie.

Zabrania się przebywania pracownika pod montowanym elementem podczas czynności montażowych. Należy zapewnić niezawodną sygnalizację pomiędzy operatorem żurawia a zespołem montażowym, a wszystkie prace prowadzić pod nadzorem kierownika robót lub brygadzisty.

Brygadę należy zapoznać z organizacją robót i istniejącymi zagrożeniami.

Należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa pracy przy obsłudze żurawi. Za prawidłowe ustawienie żurawia i dobór jego parametrów pracy odpowiada dozór budowlany 
i operator żurawia. Zabrania się pracownikom bezpośredniego naprowadzania montowanych elementów. Czynności te należy wykonywać z bezpiecznej odległości za pomocą zamocowanych do elementów linek kierunkowych.

Zabrania się prowadzenia prac podczas trudnych warunków atmosferycznych, mgły i silnego wiatru.

Należy dokonywać codziennych wpisów w dzienniku budowy oraz przestrzegać zasad dotyczących uzyskiwania wymaganych zezwoleń na pracę od służb Inwestora.

Realizację obiektu prowadzić na podstawie dokumentacji wykonawczej, zawierającej szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych.
W przypadku powstania jakichkolwiek niejasności w trakcie budowy należy niezwłocznie wezwać projektanta.

## OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że dokumentacja projektowa „Projekt budynku gimnazjum z halą sportową przy ul. Szkolnej i Nowej w Przystajni” została wykonana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.