Z A W A R T O Ś Ć    O P R A C O W A N I A  .

- OPIS DO PROJEKTU

2.1.  OPIS TERENU DZIAŁKI I BUDYNKÓW DO ROZBIÓRKI.

2.1.   OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW DO ROZBIÓRKI.

2.2.  OPIS ROZBIÓRKI BUDYNKÓW.

a/    Opis rozbiórki budynku dawnej Policji.

b/    Opis rozbiórki budynku garażowego.

c/    Opis rozbiórki budynku gospodarczego Nr 1.

d/    Opis rozbiórki budynku gospodarczego Nr 2.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

a/    Orientacja w terenie.                                                       -  rys. 01

b/    Plan sytuacyjny 1:500                                                     -  „     02

c/    Inwentaryzacja budynku dawnej Policji

RZUT, PRZEKRÓJ,OPIS                           1:100           -  rys. 03

d/    Inwentaryzacja budynku garażowego

RZUT, PRZEKRÓJ,ELEWACJA,OPIS       1:100           -  rys. 04

e/    Inwentaryzacja budynku gospodarczego nr 1.

RZUT, PRZEKRÓJ,ELEWACJA,OPIS       1:100           -  rys. 05

f/    Inwentaryzacja budynku gospodarczego nr 2.

RZUT, PRZEKRÓJ,OPIS                            1:100           -  rys. 06

3.     INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

OPIS TERENU DZIAŁKI I  BUDYNKÓW DO ROZBIÓRKI.

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

# 1.1.  Koncepcja architektoniczna budynku gimnazjum z hala sportowa z dnia 15.02.2005r.

1.2.  Wizja lokalna w terenie , oględziny istniejących budynków.

1.3.  Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Biuro Badawczo-Projektowe Geologii i Ochrony

Środowiska „GEOBIOS” Sp. z o.o. w Częstochowie w grudniu 2004r.

2.    LOKALIZACJA.

2.1.  Miejscowość Przystajń położona jest w północnej części województwa śląskiego,  w południowo –

zachodniej części powiatu kłobuckiego. Przez Przystajń przebiega  droga wojewódzka nr 494

Częstochowa – Olesno.  Odległość od Częstochowy , w linii prostej wynosi ok. 34 km.

# Teren inwestycji położony jest pomiędzy drogą powiatową (ul.Nowa) i drogą gminną (ul. Szkolna)

# oraz działkami prywatnymi z zabudową typu zagrodowego oraz prywatnymi terenami upraw

# rolnych.

3.     OPIS TERENU ISTNIEJĄCEGO.

3.1.  Teren inwestycji obejmuje działki : 662, 838/4, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 833/1, 834/1

o łącznej powierzchni 14 909 m2.

3.2.  Teren płaski , minimalnie pochylony w kierunku północnym.

3.3.  Warunki gruntowe dobre , kategoria geotechniczna gruntu– II, poziom wód gruntowych

ok. 3,5m ppt. (szczegóły wg Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Biuro Badawczo-

Projektowe Geologii i Ochrony  Środowiska „GEOBIOS” Sp. z o.o. w Częstochowie w grudniu

2004r.

3.4.  Na terenie inwestycji znajdują się:

a/   piętrowy, częściowo podpiwniczony budynek szkolny , z którym połączony będzie

projektowany obiekt,

-  obecnie w budynku mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum dla łącznej liczby

618 uczniów i 57 osób personelu.

-  po zakończeniu inwestycji w budynku znajdować się będzie tylko szkoła podstawowa.

-  budynek murowany , ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej grub 38cm. Stropy  typu

DZ3 , dach na stropie DZ3 w postaci stropodachu wentylowanego , z prefabrykowanych

żelbetowych płyt korytkowych 199x495x8cm  opartych na „krokwiach” z żelbetowych belek o

wymiarach 12x32 cm. Na płytach korytkowych  pokrycie z  dwóch warstw papy asfaltowej.

Pod płytami korytkowymi pustka powietrzna wentylowana , ocieplenie z mieszanki  trocin z

wapnem grub. 8cm i izolacja z papy asfaltowej.

b/   nieużytkowany , parterowy budynek murowany jednokondygnacyjny , kryty dachem

wielospadowym nieużytkowym ,użytkowany ostatnio jako lokalna komenda Policji,

-  budynek w złym stanie technicznym -przewidziany do rozbiórki,

c/    murowane jednokondygnacyjne budynki gospodarcze (Patrz Plan zagospodarowania terenu)

-  przewidziane do rozbiórki,

3.5.   Teren częściowo ogrodzony , ogrodzenia różnego typu w złym stanie technicznym.

3.6.   Teren częściowo utwardzony. Znajdują się na nim chodniki o nawierzchni z betonowych

płytek chodnikowych oraz plac szkolny oraz boisko szkolne o nawierzchni betonowej.

  - Teren zadrzewiony. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej lokalizacji hali sportowej znajduje

się szpaler wysokich drzew (lipy). Podobny szpaler drzew znajduje się przy granicy wschodniej.

Dwa drzewa (kasztanowce) znajdują się w części środkowej terenu. Jeden z nich jest drzewem

na  pół umarłym i kwalifikuje się do wycięcia.

3.8.  Teren uzbrojony w :

a/   przyłącza wodociągowe,

b/   kanalizację deszczową

c/   przyłącze elektryczne,

d/   przyłącze telefoniczne.

e/   na terenie inwestycji znajduje się nieużytkowana studnia głębinowa.

f/    na terenie znajdują się nieczynna sieć kanalizacji sanitarnej z licznymi osadnikami ścieków .

Osadniki przeznaczone są do likwidacji lub ewentualnego wykorzystania dla potrzeb

projektowanej kanalizacji deszczowej.

3.9.   Przez teren inwestycji przebiega wodociąg gminny z hydrantem p-pożarowym.

3.10. Przy ulicy Nowej w bliskiej odległości od terenu inwestycji znajduje się stacja TRAFO.

4.    ISTNIEJĄCE POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE.

4.1.  Dojazd na teren możliwy jest:

a/    z ulicy Szkolnej  poprzez istniejący wjazd bramowy na plac szkolny ,

b/    z ulicy Nowej  poprzez wjazd bramowy na działkę dawnej Komendy Policji.

5.    PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

5.1.  Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki , nieużytkowanych budynków, kolidujących z

planowaną Inwestycją polegającą na budowie gimnazjum z halą sportową.

6.   OPISY BUDYNKÓW DO ROZBIÓRKI.

6.1.   Opis każdego z obiektów oraz dane wielkościowe znajduje się na rysunkach :

a/    Inwentaryzacja budynku dawnej Policji  RZUT, PRZEKRÓJ,OPIS                              -  rys. 03

b/    Inwentaryzacja budynku garażowego  RZUT, PRZEKRÓJ,ELEWACJA,OPIS            -  rys. 04

c/    Inwentaryzacja budynku gospodarczego nr 1. RZUT, PRZEKRÓJ,ELEWACJA,OPIS - rys. 05

d/    Inwentaryzacja budynku gospodarczego nr 2. RZUT, PRZEKRÓJ,OPIS                    -  rys. 06

Opracował :      arch.  T. Pęczek                 ......................................

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW DO ROZBIÓRKI.

1.      PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.  Wizja lokalna w terenie , oględziny istniejących budynków.

1.2.  Powyższa inwentaryzacja budowlana budynków do rozbiórki.

2.    OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU PO DAWNEJ POLICJI.

2.1.  Stan techniczny konstrukcji budynku jest dobry. Nie stwierdzono istotnych dla statyki budynków

zarysowań ani pęknięć na ścianach i stropach obiektu.

2.2.  Mimo braku izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i podłóg na gruncie, nie stwierdzono

występowania istotnych dla konstrukcji, zawilgoceń lub zagrzybień elementów budynku.

2.3.  Kominy wentylacyjne i kominy w  dobrym stanie technicznym

2.4.  Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.

2.5.  Pokrycie dachowe w złym stanie technicznym.

2.6.  Obróbki blacharskie i orynnowanie w złym stanie technicznym.

2.7.  Stolarka okienna i drzwiowa – w złym stanie technicznym, kwalifikuje się do wymiany.

  - Elementy wykończenia budynku w dobrym stanie technicznym.

a/   tynki zewnętrzne i wewnętrzne wykończeniowe w dobrym stanie technicznym,

b/   podłogi w złym stanie technicznym

2.9.  Instalacje sanitarne w złym stanie technicznym. Kwalifikują się do wymiany.

2.10.Instalacja elektryczna w złym stanie technicznym,  kwalifikuje się do  wymiany.

3.    OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU GARAŻOWEGO.

3.1.  Stan techniczny konstrukcji budynku jest dobry. Nie stwierdzono istotnych dla statyki budynków

zarysowań ani pęknięć na ścianach i stropach obiektu.

3.2.  Mimo braku izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i podłóg na gruncie, nie stwierdzono

występowania istotnych dla konstrukcji, zawilgoceń lub zagrzybień elementów budynku.

3.3.  Kominy wentylacyjne w złym stanie technicznym

3.4.  Bramy w dobrym stanie technicznym.

3.5.  Pokrycie dachu w złym stanie technicznym.

  - Elementy wykończenia budynku w dobrym stanie technicznym.

3.7. Obróbki blacharskie i orynnowanie w złym stanie technicznym.

4.    OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR 1.

4.1.  Stan techniczny konstrukcji budynku jest dobry. Nie stwierdzono istotnych  zarysowań ani pęknięć

na ścianach obiektu.

4.2.  Mimo braku izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i podłóg na gruncie, nie stwierdzono

występowania istotnych dla konstrukcji, zawilgoceń lub zagrzybień elementów budynku.

4.3.  Kominy wentylacyjne i kominy w  dobrym stanie technicznym

4.4.  Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.

4.5.  Pokrycie dachowe w dobrym stanie technicznym.

4.7.  Stolarka okienna i drzwiowa – w złym stanie technicznym, kwalifikuje się do wymiany.

  - Elementy wykończenia budynku w dobrym stanie technicznym.

a/   tynki zewnętrzne i wewnętrzne wykończeniowe w dobrym stanie technicznym,

5.    OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR 2.

4.1.  Stan techniczny konstrukcji budynku jest dobry. Nie stwierdzono istotnych  zarysowań ani pęknięć

na ścianach obiektu.

4.2.  Mimo braku izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i podłóg na gruncie, nie stwierdzono

występowania istotnych dla konstrukcji, zawilgoceń lub zagrzybień elementów budynku.

4.4.  Konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.

4.5.  Pokrycie dachowe w dobrym stanie technicznym.

4.7.  Stolarka okienna i drzwiowa – w złym stanie technicznym, kwalifikuje się do wymiany.

Opracował :      arch.  T. Pęczek                 ......................................

OPIS  ROZBIÓRKI BUDYNKÓW.

1.      PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.  Wizja lokalna w terenie , oględziny istniejących budynków.

1.2.  Powyższa inwentaryzacja budowlana budynków do rozbiórki.

1.3.  Powyższa ocena stanu technicznego budynków.

2.      ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I  WYTYCZNE REALIZACJI.

1.1.  Przewiduje się całkowitą rozbiórkę każdego z budynków z uwagi na konieczność pozyskania

wolnego miejsca na działce pod planowaną inwestycję a w szczególności pod wykonanie

dróg dojazdowych i parkingu.

  - Rozbiórce podlegają dachy, ściany oraz fundamenty budynków w całości.

3.     WYTYCZNE REALIZACJI

  - Przygotowanie robót.

Z uwagi na charakter robót niezbędne jest opracowanie przez wykonawcę szczegółowego

projektu technologii i organizacji robót dostosowanego do posiadanych środków technicznych.

Należy również opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

  - Rozbiórka dawnego budynku Policji.

a/  obejmuje:

-  zdjęcie pokrycia i obróbek blacharskich,

-  demontaż konstrukcji drewnianej

-  rozbiórkę ścian,

-  rozbiórke stropów

-  rozbiórka fundamentów,

b/  sposób wykonania

- sposobem ręcznym przy użyciu narzędzi mechanicznych (młotów udarowych),

- tarcica budowlana do wykorzystania na potrzeby budowy gimnazjum,

- odzyskana cegła i gruz do wywiezienia poza teren działki.

  - Rozbiórka budynku garażowego.

a/  obejmuje:

-  zdjęcie pokrycia i obróbek blacharskich,

-  demontaż konstrukcji drewnianej.

-  rozbiórkę ścian,

-  rozbiórkę stropów

-  rozbiórka fundamentów,

b/  sposób wykonania

- sposobem ręcznym przy użyciu narzędzi mechanicznych (młotów udarowych),

- tarcica budowlana do wykorzystania na potrzeby budowy gimnazjum,

- odzyskana cegła i gruz do wywiezienia poza teren działki.

  - Rozbiórka budynku gospodarczego nr 1.

a/  obejmuje:

-  zdjęcie pokrycia,

-  demontaż konstrukcji drewnianej

-  rozbiórkę ścian,

-  rozbiórka fundamentów,

b/  sposób wykonania

- sposobem ręcznym przy użyciu narzędzi mechanicznych (młotów udarowych),

- tarcica budowlana do wykorzystania na potrzeby budowy gimnazjum,

- odzyskana cegła i gruz do wywiezienia poza teren działki.

  - Rozbiórka budynku gospodarczego nr 2.

a/  obejmuje:

-  zdjęcie pokrycia,

-  demontaż konstrukcji drewnianej dachu,

-  rozbiórkę ścian,

-  rozbiórka fundamentów,

b/  sposób wykonania

- sposobem ręcznym przy użyciu narzędzi mechanicznych (młotów udarowych),

- tarcica budowlana do wykorzystania na potrzeby budowy gimnazjum,

- odzyskana cegła i gruz do wywiezienia poza teren działki.

  - Uwagi .

Po zakończeniu prac należy uporządkować miejsca po wyburzonych budynkach i plac budowy.

Opracował :      arch.  T. Pęczek                 ......................................

INFORMACJA  DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Zakłada się okres realizacji inwestycji na okres do 3 miesięcy przy zatrudnieniu maksymalnym do 5 osób.

Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy (robót) posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Przy pracach opisanych w poprzednim punkcie mogą być zatrudnieni pracownicy, którzy:

- posiadają odpowiednie kwalifikacje do prac na wyznaczonym stanowisku - mają aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające do tych prac

- odbyli przeszkolenie w zakresie BHP odpowiadającym wykonywanej pracy

Elementy zagospodarowania terenu mogące stanowić zagrożenie - brak.

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót według art. 21a, ust. 2 ustawy Prawo Budowlane:

- roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót:

- przewiduje się wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu budowy  tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi

Dla tego zadania inwestycyjnego należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracował :      arch.  T. Pęczek                 ......................................