Przystajń, dn. 17.07.2008r.

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń

tel. 034 319 11 53 wew. 16, faks: 034 319 17 32,

e-mail gzoprzystajn@o2.pl

Do wszystkich Wykonawców biorących udział 	w przetargu nieograniczonym na 		„ROZBUDOWĘ GIMNAZJUM WRAZ Z 	BUDOWĄ HALI SPORTOWEJ W 		GMINIE 	PRZYSTAJŃ”

Dotyczy: Udzielania wyjaśnień związanych z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ROZBUDOWĘ GIMNAZJUM WRAZ Z BUDOWĄ HALI SPORTOWEJ W GMINIE PRZYSTAJŃ” Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z następującym pytaniami:

- Istnieje rozbieżność poz. 116 – okna O1 „ślepego kosztorysu przedmiarowego”   (2 szt. X 0,9 m x 0,9 m=1,62 m²) a dokumentacją techniczną (4szt x 0,9 m x 0,9 m=3,24 m²). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności lub korektę pozycji.

Odp.

Należy dodać 2 szt. okna 01

- Istnieje rozbieżność między przedmiarem inwestorskim i dokumentacją – okna O4, O7, O10, O11, O12 dublują się w pozycji 119, okno O1 jest ujęte w poz. 116 gdzie jest brak 2 szt, okna O6, O8, O9 jest ujęte w poz. 118 a więc w poz. 119 zostały wprowadzone drugi raz. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności lub korektę pozycji.

Odp.

W POZ 119 usunąć dublujące się pozycje:  04, 06, 07, 08, 09 , 010,  011, 012,

oraz usunąć  01.

- Naszym zdaniem istnieje błąd w poz. 108, wg nas powierzchnia krycia dachu gimnazjum wynosi 1472 m² a nie 1264,062 m². Prosimy o decyzję w tej sprawie.

Odp.

Przedmiar jest prawidłowy, zgodny z zasadami kosztorysowania. Uwzględnia  świetliki i inne elementy dachu.

- W przedmiarze robót „Parking z drogą dojazdową” w poz. 31- „Nawierzchnie z płyt ażurowych 60x40x10 cm” podano ilość 309,6m² a wg naszych obliczeń ilość ta jest zaniżona. Prosimy o potwierdzenie lub weryfikację przedmiaru.

Odp.

Przedmiar jest prawidłowy. Prefabrykowane płyty ażurowe obramowane są

kostką betonową (patrz szczegóły w projekcie drogowym).

Przedmiar nie uwzględnia rzędu 12 stanowisk parkingowych od strony

planowanego boiska sportowego. Te stanowiska nie będą realizowane w ramach przedmiotowego postępowania..

- W przedmiarze „Roboty budowlane” poz. 151 dotyczy wykonania 20mm cementowej warstwy wyrównawczej, natomiast w poz. 152 mamy korektę grubości o 10 mm z tym samym przedmiarem 736,73 m². Technologicznie nie ma możliwości wykonania cementowej warstwy wyrównawczej gdyż będzie pękała. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.

Należy pozostawić przedmiar bez zmian. Zgodnie z opisem PRZEGRODY E1,

warstwa gr. 10mm to „gładź wyrównawcza”

- W przedmiarze „Roboty budowlane” podane ilości w pozycjach 57;87;242 – „Stropy gęstożebrowe Porotherm” oraz ilości w pozycjach 58;88;244 – „płyta stropowa o gr. 10 cm”oraz pozycje (przedmiary) pokrewne np.: poz. 59;89;245 wg naszych przedmiarów są zaniżone. Prosimy o potwierdzenie lub weryfikację przedmiaru.

Odp.

Przedmiar prawidłowy, pozostawić bez zmian.

- Zamawiający dodatkowo informuje, że w przedmiarze hali sportowej należy wprowadzić dodatkową pozycję.

W warstwy podbudowy podłogi  sportowej, należy wprowadzić 	termoizolację w postaci warstwy o powierzchni 823,7m2, z płyt ze 	styropianu 	EPS 100-038 grubości 10 cm.

Zgodnie z opisem PRZEGRODY E2, pomiędzy dwie folie, znajdujące się pod

płytą grub. 14cm, wylewaną z betonu B25, należy wprowadzić w. wym. 	warstwę termoizolacyjną.

Oferta musi zawierać cenę ofertową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne realizacji zamówienia określono               w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Dokumentacji projektowej oraz                     w Przedmiarach robót.  
Wymagania określone w choćby jednym z w/w dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Kierownik GZOS

mgr inż. Alina Piśniak