Przystajń 2013-01-23

GZOS.1.2013

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie : „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Nowej w Przystajni” ogłoszonego w dniu 18 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję odpowiedzi na pytania oferentów w przedmiotowym postępowaniu:

- Zwracam się z prośbą o podanie kolorystyki na boisku wielofunkcyjnym i bieżni?

Odp. Kolorystyka bieżni, boiska wielofunkcyjnego wraz z liniami ma być zgodna z dokumentacją projektową, która określa te parametry ( rys. 1,4,5 i 7).

- Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy obrzeża betonowe pokryte będą nakładką gumowa z SBR (krawężnik gumowy), czy warstwą natrysku z EPDM wykonywaną w trakcie wykonywania nawierzchni bieżni?

Odp. Zgodnie z projektem obrzeża betonowe z nakładką gumową SBR przyjęto na zeskoczni do skoku w dal w ilości 22,0 m. Obrzeża bieżni i rozbieżni do skoku w dal pokryte warstwą natrysku  w trakcie wykonywania nawierzchni poliuretanowej – rys. nr 7.

- Czy Zamawiający podając powierzchnię bieżni – 877 m2 uwzględnił konieczność wykonania tych obrzeży i pokrycia ich warstwą poliuretanową?

Odp. Do powierzchni bieżni w ilości 877 m należy doliczyć powierzchnię obrzeży do natrysku poliuretanem. Powierzchnia obrzeży wynosi:

- bieżnia:  425,5 x 0,08 = 34,04 m²

- rozbieżnia skoczni w dal: 42,5 x 0,08 = 3,4 m²

Pow. obrzeży do pokrycia poliuretanem: 37,44 m²

- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od określenia parametrów nawierzchni poliuretanowej, względnie o dokonanie poprawnego opisu lub wartości. Zamawiający wymaga by parametr „Wydłużenie względne przy rozciąganiu” wynosił 53+/- 3. Informujemy, że Zamawiający nie powinien określać przedziału tego parametru, gdyż uniemożliwia to Wykonawcom zaproponowanie nawierzchni lepszej, np. posiadającej wydłużenie względne przy rozciąganiu ≥80. Zaznaczamy, że im wyższy poziom tego parametru, tym nawierzchnia poliuretanowa posiada lepsze właściwości. Analogicznie, Zamawiający wymaga, by odporność na starzenie wynosiła 5, natomiast nawierzchnie, posiadające niższy wskaźnik są nawierzchniami o lepszych właściwościach.

Odp. Nawierzchnia nie może mieć parametrów gorszych niż zastosowana w projekcie.

- Zwracam się z prośbą o dokładne określenie grubości warstwy stabilizującej na boisku wielofunkcyjnym i bieżni. Informujemy, że grubość warstwy ET jest czynnikiem cenotwórczym, tym samym więc Zamawiający narusza dyspozycję zawartą w art. 29 ust. 1 poprzez opisanie przedmiotu w sposób niejednoznaczny. Informujemy, że przyjmuje się grubość warstwy ET na poziomie 35 mm.

Odp. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszywa naturalnego – piasku gr. 25 cm po zagęszczeniu i kruszywa łamanego o warstwach 20 + 5 cm.

Nawierzchnia bieżni i rozbieżni skoczni w dal poliuretanowa o gr. 10 + 3 mm. Nawierzchnia wykonana na podbudowie z kruszywa naturalnego – piasku gr. 20 cm i kruszywa łamanego o gr. 15 + 5 cm. Warstwą stabilizującą pod warstwę poliuretanu jest warstwa z betonu asfaltowego gr. 5 cm.

Uwaga!

Należy zwiększyć pozycję nr 30 przedmiaru robót o powierzchnię bieżni i rozbieżni. Pozycja 30 przedmiaru wynosi:

Boisko – 1267,8 m²                                                                                                                                                           Bieżnia i rozbieżnia – 907,75 m²                                                                                                                                           Razem poz. 30 :      – 2175,55 m²

Dyrektor Gminnego Zespołu

Oświaty Samorządowej w Przystajni

mgr inż. Alina Piśniak