| Inwestor: GMINNY ZESPÓŁ OSWIATY SAMORZĄDOWEJ ul. Szkolna 42-141 Przystajń | Wykonawca: WYŁONIONY W DRODZE PRZETARGU |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

CPV: 45212221-1

Nazwa budowy:   BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY

UL. NOWEJ W  PRZYSTAJNI

Adres budowy:                 ul. Nowa, 42-141 Przystajń

Obiekt:                             BOISKO WIELUFUNKCYJNE

Rodzaj robót:    ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, GRODZENIA,

URZĄDZENIA  SPORTOWE

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01I, KNR 2-31I, KNR 2-23, AW

Opracował : mgr  Waldemar  Czekała

Częstochowa, październik 2012 r

Ogólna charakterystyka robót

1.  Podstawa  opracowania

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 08.06.2004 Nr 130 poz. 1389)

- Charakterystyka  obiektu

Projektowane zagospodarowanie terenu w obiekty i urządzenia sportowe obejmuje lokalizację:

•	układu komunikacji pieszej (chodniki) o szer. 1,00 do 3,00 m o nawierzchni z

betonowej kostki brukowej

•	boiska wielofunkcyjnego o wym. 42 x 30 m (piłka nożna i piłka ręczna) o

nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości włókna 1,5 do 1,8 cm

•	3 torowej bieżni lekkoatletycznej (okólnej 200 m i prostej 60 m) szer. 4,00 m o nawierzchni poliuretanowej

•	skoczni w dal długości 20 m i szer. 1,50 m o nawierzchni poliuretanowej z

zeskocznią o wym. 3,00 x 8,0 m

•	rzutni do pchnięcia kulą o nawierzchni koła rzutni z betonu cementowego i pola

rzutni o nawierzchni trawiastej

•	niecki boiska do piłki siatkowej plażowej o wym. 10,0 x 18,0 m wypełnionej piaskiem

•	ogrodzenia systemowego niskiego i wysokiego z lokalizacją 2 furtek

•	piłkochwytów za boiskiem wielofunkcyjnym o wysokości 6,0 m

•	siedzisk plastikowych z oparciem  na konstrukcji stalowej

•	przyłącza wodociągowego z dwoma hydrantami ogrodowymi

Przewiduje się także ustawienie czterech koszy na śmieci o poj. 40 l, wykonanych z blachy stalowej gr. 1,5 mm ocynkowanej ogniowo. Kosz zamontowany na rurze stalowej z możliwością odwracania o 180˚. Kolor zielony. Kotwienie koszy w fundamencie betonowym C 16/20 wg instrukcji producenta.

Dojazd i dojście na teren obiektów sportowych możliwy jest poprzez istniejący zjazd z drogi powiatowej ul. Nowej i układ drogowy – drogi, place i chodniki o nawierzchni z kostki brukowej wykonane w ramach rozbudowy gimnazjum i budowy hali sportowej.

Szczegółowa lokalizacja obiektów wg rys. Nr 1 -  „Projekt zagospodarowania terenu” .

3..Dane  wyjściowe do kosztorysowania

Przyjęto  do  przewidywanych  warunków  miejscowych :

- grunt   III

- roboty  ziemne  podstawowe  wykonywane  mechanicznie  spycharką  100 KM  i  koparką  o  poj. naczynia  0,15 – 0,25 m3

- środki  transportowe  samochody  samowyładowcze  5 – 10  ton

- nadwyżka gruntu do wywozu na odległość do 1 km

3. Podstawa wyliczenia  norm

KNR 2-31 ,  KNR 2-01, 5-10, 2-18

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. I. ROBOTY ZIEMNE + DRENAŻE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0121-01-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Niwelacja terenu pod obiekty. krotność= 1,00 | ha | 0,37 |
| 1. | (85,0 * 43,0 ) /10000 |  |  |  | 0,37 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010205-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - wykop pod drenaż opaskowy boiska wykopu krotność= 1,00 | m3 | 54,90 |
| 1. | głebokść wykopów uśredniona (71+34+68+62+72+61)/6= 61 cm : |  |  |  |  |
| 2. | (21*4 + 24*4+ 20 )* (0,6 + 0,3)*0,5 * 0,61 |  |  |  | 54,90 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0610-01-060 | Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie, wykonywana wraz z przygotowaniem kruszywa - warstwa gr. 10 cm krotność= 1,00 | m3 | 6,00 |
| 1. | (21 * 4 + 24 * 4 + 20)* 0,30 * 0,10 |  |  |  | 6,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0611-02-040 | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z rur PCV fi 145 mm z filtrem włókna syntetycznego - analogia krotność= 1,00 | m | 200,00 |
| 1. | 21 * 4 + 24 * 4 + 20 |  |  |  | 200,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0610-03-060 | Obsypka filtracyjna z mieszanki 65% żwiru i 35% piasku w gotowym suchym wykopie, wykonywana wraz z przygotowaniem kruszywa krotność= 1,00 | m3 | 63,00 |
| 1. | (0,3 + 0,6 )*0,5 * 0,7 * 200 |  |  |  | 63,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010205-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - drenaż pod płytą boiska krotność= 1,00 | m3 | 8,37 |
| 1. | wykop o grubości i szerokosci do 10 cm : |  |  |  |  |
| 2. | (15,50 * 18) * 0,30 * 0,10 |  |  |  | 8,37 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0610-02-060 | Obsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym wykopie, wykonywana wraz z przygotowaniem kruszywa krotność= 1,00 | m3 | 16,74 |
| 1. | (15,50 * 18) * 0,3 * 0,20 |  |  |  | 16,74 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0611-01-040 | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z filtrem z włókna syntetycznego fi 80 mm - analogia krotność= 1,00 | m | 279,00 |
| 1. | 15,50 * 18 |  |  |  | 279,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010221-02-060 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - studnie rewizyjne w ciągu drenarskim krotność= 1,00 | m3 | 10,17 |
| 1. | (0,7 * 0,7 *1,10 ) * 7 |  |  |  | 3,77 |
| 2. | studnia chłonna fi 1500 mm |  |  |  |  |
| 3. | 2,0 * 2,0 * 1,60 |  |  |  | 6,40 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 10,17 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0622-01-020 | Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu z rur karbowanych o średnicy 315 mm krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 1. | 7,0 |  |  |  | 7,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180613-05-020 | Studnie chłonna z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm i głębokości 2 m w gotowym wykopie krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0201-05-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III - grunt do wbudowania w nasyp krotność= 1,00 | m3 | 294,21 |
| 1. | ilosć wg tabeli robót ziemnych ": |  |  |  |  |
| 2. | 294,21 |  |  |  | 294,21 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0235-02-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV - wg wyliczeń tabeli objetości robót krotność= 1,00 | m3 | 294,21 |
| 1. | 294,21 |  |  |  | 294,21 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0211-0301-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III - nadmiar gruntu do wywozu krotność= 1,00 | m3 | 227,97 |
| 1. | pomniejszone o objetość gruntu nasypowego : |  |  |  |  |
| 2. | drenaż bieżni : |  |  |  |  |
| 3. | 54,9 | 54,90 |  |  |  |
| 4. | drenaż boiska : |  |  |  |  |
| 5. | 8,37 | 8,37 |  |  |  |
| 6. | wykopy pod studnie rewwizyjne : |  |  |  |  |
| 7. | 10,17 | 10,17 |  |  |  |
| 8. | grunt z korytowania : |  |  |  |  |
| 9. | 426,09 | 426,09 |  |  |  |
| 10. | wykop wg tabeli robót ziemneych : |  |  |  |  |
| 11. | 22,65 | 22,65 |  |  |  |
| 12. |  | ------------- |  |  |  |
| 13. | Suma | 522,18 |  |  |  |
| 14. | pomniejszono o nasyp : |  |  |  |  |
| 15. | 294,21 |  | 294,21 |  |  |
| 16. | 522,18 - 294,21 |  |  |  | 227,97 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0506-01-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 | m2 | 1 781,17 |
| 1. | teren graniczący z ogrodzeniem i projektowanymi urządzeniami wg sporządzonego bilansu terenu : |  |  |  |  |
| 2. | 1781,17 |  |  |  | 1 781,17 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0510-01-050 | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm krotność= 1,00 | m2 | 1 781,17 |
| 1. | pomniejszono o pow. utwardzone boiska, zeskoczni i pilki plażowej : |  |  |  |  |
| 2. | 1781,17 |  |  |  | 1 781,17 |

2. II. PODBUDOWA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0121-02-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie boiska krotność= 0,63 | ha | 0,13 |
| 1. | 0,126 |  |  |  | 0,13 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości boiska przy głębokości uśrednionej 20 cm krotność= 0,63 | m2 | 1 260,00 |
| 1. | 30,0 * 42,0 |  |  |  | 1 260,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości bieżni przy głębokości uśrednionej 20 cm krotność= 0,63 | m2 | 753,00 |
| 1. | bez odcinka biezni prostej w części nasypowej : |  |  |  |  |
| 2. | 877 - (31 * 4,0) |  |  |  | 753,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0103-04-050 | Mechaniczne zagęszczanie podłoża nasypowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.w części nasypowej biezni krotność= 0,63 | m2 | 324,00 |
| 1. | bieznia w cześci nasypowej : |  |  |  |  |
| 2. | (31 + 50 ) * 4,0 |  |  |  | 324,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-05-050 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości boiska . Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 0,63 | m2 | 911,37 |
| 1. | bieżnia : |  |  |  |  |
| 2. | 78*4 + 42 * 4 + 28 * 4 * 2 + 21,63 * 4 * 2 |  |  |  | 877,04 |
| 3. | rozbieżnia do skoku w dal + rzutnia do pchnięcia kulą : |  |  |  |  |
| 4. | 19 * 1,50 +(1,50 + 3,0)*0,5 * 1,0 |  |  |  | 30,75 |
| 5. | 3,14 * 1,0675 * 1,0675 |  |  |  | 3,58 |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |
| 7. | Suma |  |  |  | 911,37 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-08-050 | Dodatek za każdy dalszy 1 cm pow. 10 cm krotność= 0,63 | m2 | 911,37 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-07-050 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm krotność= 0,63 | m2 | 1 267,80 |
| 1. | płyta boiska wielofunkcyjnego : |  |  |  |  |
| 2. | 42,0 * 30,0 + 0,65 * 6,0 * 2 |  |  |  | 1 267,80 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-08-050 | Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 0,63 | m2 | 1 267,80 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0402-03-060 | Ławy betonowe pod obrzeża betonowe o wym. 30 x 8 cm : krotność= 0,63 | m3 | 27,35 |
| 1. | bieznia: |  |  |  |  |
| 2. | (50 + 9 + 4 + 78 + 4 +3,50 + 50 +42 + 50,5+ 50,5 + 42 + 42 ) * (0,28*0,10+0,10*0,15) |  |  |  | 18,30 |
| 3. | skocznia w dal : |  |  |  |  |
| 4. | (1,0 + 19 + 19 + 1,5+ 1,5+8+8+3+3)*(0,28*0,10+0,10*0,15) |  |  |  | 2,75 |
| 5. | boisko : |  |  |  |  |
| 6. | (42 * 2 + 30 * 2 + 0,65 * 4)*(0,28 * 0,10 + 0,10 * 0,15) |  |  |  | 6,30 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 27,35 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0407-03-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 0,63 | m | 685,10 |
| 1. | Boisko : |  |  |  |  |
| 2. | 146,6 |  |  |  | 146,60 |
| 3. | Bieżnia : |  |  |  |  |
| 4. | 425,5 |  |  |  | 425,50 |
| 5. | Rozbieżnia so skoku w dal : |  |  |  |  |
| 6. | 1,50 + 19 + 19 + 1,50 + 1,50 + 8 +8 + 3+3 |  |  |  | 64,50 |
| 7. | rzutnia kulą : |  |  |  |  |
| 8. | 18 * 2 +12,5 |  |  |  | 48,50 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 685,10 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Grubość warstwy dolnej po zagęszczeniu 15 cm bieznia + rozbieżnia krotność= 0,63 | m2 | 907,75 |
| 1. | bieznia : |  |  |  |  |
| 2. | 877 |  |  |  | 877,00 |
| 3. | rozbieżnia : |  |  |  |  |
| 4. | 30,75 |  |  |  | 30,75 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 907,75 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-05-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - boisko krotność= 0,63 | m2 | 1 267,80 |
| 1. | 1267,8 |  |  |  | 1 267,80 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-06-050 | Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm krotność= 0,63 | m2 | 1 267,80 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0114-07-050 | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność= 0,63 | m2 | 1 267,80 |
| 1. | boisko : |  |  |  |  |
| 2. | 1267,8 |  |  |  | 1 267,80 |

3. III. NAWIERZCHNIE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I1004-07-050 | Skropienie podbudoway asfaltem krotność= 1,00 | m2 | 907,75 |
| 1. | bieżnia + rozbieżnia : |  |  |  |  |
| 2. | 907,75 |  |  |  | 907,75 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0311-01-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,00 | m2 | 907,75 |
| 1. | bieżnia + rozbieżnia : |  |  |  |  |
| 2. | 907,75 |  |  |  | 907,75 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0311-02-050 | Dodatek za każdy dalszy 1 cm pow. 4 cm krotność= 1,00 | m2 | 907,75 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230111-01-050 | Podbudowa betonowa o grubości warstwy 15 cm z zagęszczeniem ręcznym.Transport samochodowy materiałów - płyta rzutni do pchnięcia kulą krotność= 1,00 | m2 | 3,58 |
| 1. | 3,14 * 1,0675 * 1,0675 |  |  |  | 3,58 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych AW | Dolna warstwa nawierzchni poliuretanowej z mieszanki czarnego granulatu SBR i kleju poliuretanowego wykonana za pomocą układarki . Warstwa gr. 10 mm krotność= 1,00 |  | 907,75 |
| 1. | bieznia + rozbieżnia : |  |  |  |  |
| 2. | 907,75 |  |  |  | 907,75 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych AW | Wartstwa gorna nawierzchni poliuretanowej z granulatu EPDM gr. 3 mm w kolorze czerwonym wykonana metoda natryskową "in situ" krotność= 1,00 |  | 907,75 |
| 1. | bieżnia i rozbieżnia : |  |  |  |  |
| 2. | 907.75 |  |  |  | 907,75 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych AW | Nawierzchnia trawiasta syntetyczna koloru zielonego z jednoczesnym wyznaczeniem linii boisk za pomocą trawy syntetycznej w kolorach wg planu sytuacyjnego i szczegółowego zagospodarowania krotność= 1,00 |  | 1 267,80 |
| 1. | boisko wielofunkcyjne : |  |  |  |  |
| 2. | 1267,8 |  |  |  | 1 267,80 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0407-02-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeże przy chodniku krotność= 1,00 | m | 70,00 |
| 1. | 4 + 5 + 19 + 1,5 + 8,5 + 1 + 2,5 + 1,5 + 26 +1 |  |  |  | 70,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0102-01-050 | Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 1,00 | m2 | 38,90 |
| 1. | 38,90 |  |  |  | 38,90 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0102-04-050 | Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu V-VI krotność= 2,00 | m2 | 38,90 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0104-01-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 75,70 |
| 1. | 75,7 |  |  |  | 75,70 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0003-01-050 | Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm,na podsypce piaskowej (zeszyt 5/94) krotność= 1,00 | m2 | 75,73 |
| 1. | (2,70 + 1,0)* 0,5 * 4,50 + (19 + 1,5 + 8) * 1,0 |  |  |  | 36,83 |
| 2. | 3 * 1,90 + 3 * 2,40 + 26 * 1,0 |  |  |  | 38,90 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 75,73 |

4. IV. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0101-07-050 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości schodów terenowych krotność= 1,00 | m2 | 1,20 |
| 1. | (3,0 + 3,0) * 0,2 |  |  |  | 1,20 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0401-06-040 | Rowki pod krawężniki schodów terenowych - 0 wym. 30 x 40 cm krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 1. | 3 + 3 |  |  |  | 6,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki schodów terenowych krotność= 1,00 | m3 | 0,37 |
| 1. | ława o wym. 0,15 x 0,30 + opór 0,17 x 0,10 : |  |  |  |  |
| 2. | 6 * (0,15 * 0,30 + 0,17 * 0,10) |  |  |  | 0,37 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0403-03-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 1. | krawężnik schodów terenowych : |  |  |  |  |
| 2. | 6,0 |  |  |  | 6,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0511-0201-050 | Wypelnienie stopni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 | m2 | 1,20 |
| 1. | 6 * 0,20 |  |  |  | 1,20 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0310-02-060 | Ręczne wykopy ciągłe o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III - odkrywka kabli energetycznych zalegające wzdłuż północnej krawędzi bieżni prostej krotność= 1,00 | m3 | 10,80 |
| 1. | 45,0 * 0,4 * 0,6 |  |  |  | 10,80 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100303-02-040 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rury typu Arot PS 110 mm krotność= 1,00 | m | 45,00 |
| 1. | 45,0 |  |  |  | 45,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0318-0201-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m. Grunt kategorii III-IV - zasypywanie kabli krotność= 1,00 | m3 | 10,01 |
| 1. | 10,8 - (3,14 * 0,075*0,075*45) |  |  |  | 10,01 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0205-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III - niecka piłki siatkowej - plazowej krotność= 1,00 | m3 | 19,60 |
| 1. | głębokość do 10 cm : |  |  |  |  |
| 2. | (10 * 18 ) *0,1 |  |  |  | 18,00 |
| 3. | wykop pod doł odwadniający nieski pilki siatkowej : |  |  |  |  |
| 4. | 2 * 2 * 0,4 |  |  |  | 1,60 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 19,60 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0201-01-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km. Kategoria gruntu I-II - ukop piasku do wypełnienia niecki krotność= 1,00 | m3 | 64,80 |
| 1. | warstwa grubości 30 cm : |  |  |  |  |
| 2. | 18,0 * 12 * 0,30 |  |  |  | 64,80 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0313-01-060 | Ręczne formowanie nawierzchni z piasku dowożonego samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii I-II - analogia krotność= 1,00 | m3 | 64,80 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0214-01-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km ponad 1 ,0 km . Grunt kat.I-II krotność= 4,00 | m3 | 64,80 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230307-03-020 | Montaż obręczy stalowych do rzutni pchnięcia kulą krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230305-03-020 | Montaż progów do skoku w dal krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230305-04-020 | Montaż progów do pchnięcia kulą krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230301-04-060 | Podkłady na gruncie z piasku - powierzchnia zeskoczni krotność= 1,00 | m3 | 11,30 |
| 1. | głębokość uśredniona : |  |  |  |  |
| 2. | 0,45 * 24,0 |  |  |  | 10,80 |
| 3. | wypelnienie dołu odwadniającego zeskocznię : |  |  |  |  |
| 4. | 1,0 * 1,0 * 0,5 |  |  |  | 0,50 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 11,30 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0311-02-060 | Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kategorii III - wykop odwodnienia zeskoczni i wykopy punktowe pod fundamenty bramek krotność= 1,00 | m3 | 8,84 |
| 1. | zeskocznia : |  |  |  |  |
| 2. | 1,0 * 1,0 * 0,5 |  |  |  | 0,50 |
| 3. | wykopy pod fundamenty bramek pilki recznej : |  |  |  |  |
| 4. | 4,0 * 0,4 * 0,6 * 4 |  |  |  | 3,84 |
| 5. | fundamenty bramek piłki noznej : |  |  |  |  |
| 6. | 0,4 * 0,4 * 0,7 * (4+4) |  |  |  | 0,90 |
| 7. | wykopy pod stopy fundamentowe pilkochwytów : |  |  |  |  |
| 8. | 0,5 *0,5 * 1,20 * (6 * 2) |  |  |  | 3,60 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 8,84 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230308-02-060 | Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,30 m3 z jdnoczesnym wykonanym otworem drenujacym do podłoża (fi 5 cm ) krotność= 1,00 | m3 | 5,84 |
| 1. | fundamenty bramek pilki ręcznej : |  |  |  |  |
| 2. | 0,4 * 0,4 * 1,0 * 4 |  |  |  | 0,64 |
| 3. | fundamenty bramek pilki noznej : |  |  |  |  |
| 4. | 0,4 * 0,4 * 1,0 * 8 |  |  |  | 1,28 |
| 5. | fundamenty pod slupki dla pilki siatkowej - plażowej |  |  |  |  |
| 6. | 0,4 * 0,4 * 1,0 * 2 |  |  |  | 0,32 |
| 7. | fundamenty pod słupy pilkochwytów : |  |  |  |  |
| 8. | 0,5 * 0,5 * 1,20 * 12 |  |  |  | 3,60 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 5,84 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230309-0501-020 | Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej,malowanych farbą syntetyczną nawierzchniową . krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | 4,0 |  |  |  | 4,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230309-0201-020 | Osadzenie tuleji do słupków siatkówki plażowej, malowanych farbą syntetyczną nawierzchniową krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2,0 |  |  |  | 2,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230309-03-020 | Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki nożnej-obsada przednia,malowanych farbą olejną nawierzchniową krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | 4,0 |  |  |  | 4,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230309-04-020 | Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki nożnej-obsada tylna,malowanych farbą olejną nawierzchniową krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | 4,0 |  |  |  | 4,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230310-06-020 | Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-230310-07-020 | Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek aluminiowych do piłki nożnej Charakterystyka Robót: Tablica: 0310 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2,0 |  |  |  | 2,00 |

5. V. WYPOSAŻENIE 0BIEKTÓW SPORTOWYCH

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | wg nakładów rzeczowych (AW) | BOISKO SIATKI PLAZOWEJ krotność= 1,00 |  | 1,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych AW | BOISKO PIŁKI RĘCZNEJ krotność= 1,00 |  | 1,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych AW | BOISKO PIŁKI NOZNEJ MŁODZIEŻOWEJ krotność= 1,00 |  | 1,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych AW | URZĄDZENIA BOISKA LEKKIEJATLETYKI krotność= 1,00 |  | 1,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych AW | SIEDZISKA (trybun) krotność= 1,00 |  | 89,00 |
| 1. | 10 + 17 + 5 + 25 + 16 + 16 |  |  |  | 89,00 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 0/0 | Nawierzchnia trawiasta syntetyczna koloru zielonego - kalkulacja wykonawcy | m2 | 1 293,1560 |  |  |
| 2. | 1 | 0/1 | Blok startowy stalowo-aluminiowy, certyfikat IAAF | szt | 6,0000 |  |  |
| 3. | 1 | 0/1 | bramki pilki ręcznej aluminiowe (2 x 3 m) wzmocnione łukami stałymi | para | 1,0000 |  |  |
| 4. | 1 | 0/10 | okrąg do progu pchniecia kulą - aluminiowy | szt | 1,0000 |  |  |
| 5. | 1 | 0/2 | płotek treningowy stalowo-aluminiowy, składany z regulacja wysokosci 686-1067 mm | szt | 3,0000 |  |  |
| 6. | 1 | 0/2 | zestaw marek talerzowych osadzonych w betonie, zestaw 8 marek na 1 parę bramek | zastaw. | 1,0000 |  |  |
| 7. | 1 | 0/3 | siatki do pilki recznej gr. splotu 2,5 mm PE | para | 1,0000 |  |  |
| 8. | 1 | 0/3 | pałeczka sztafetowa szkolna, komplet 6 szt | kpl | 1,0000 |  |  |
| 9. | 1 | 0/4 | kula treningowa stalowa 2 kg | szt | 1,0000 |  |  |
| 10. | 1 | 0/4 | montaż bramek do pilki recznej na boisku zewnętrznym na markach talerzowych | para | 1,0000 |  |  |
| 11. | 1 | 0/5 | kula treningowa stalowa 3 kg | szt | 1,0000 |  |  |
| 12. | 1 | 0/6 | kula treningowa stalowa 4 kg | szt | 1,0000 |  |  |
| 13. | 1 | 0/7 | kula treningowa stalowa 5 kg | szt | 1,0000 |  |  |
| 14. | 1 | 0/8 | belka do skoku w dal - drewno epoksydowe | szt | 1,0000 |  |  |
| 15. | 1 | 0/9 | próg do pchnmięcia kulą | szt | 1,0000 |  |  |
| 16. | 1 | 00/1 | Bramki do piłku noznej o wym. 5 x 2 m, profil aluminiowy 120/100 mm z łukami składanymi, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu | para | 1,0000 |  |  |
| 17. | 1 | 00/2 | siatka do bramki do piłki noznej turniejowej 5 x 2 m gr. splotu 4 mm PP lub PE | para | 1,0000 |  |  |
| 18. | 1 | 00/3 | montaz bramek tulejowych do pilki nożnej ( 1 para = 4 tuleje) | para | 1,0000 |  |  |
| 19. | 1 | 00/4 | siatka ochronna na boisku zewnętrzna polietylenowa (PE) o wym. 24 x 6 m, oczka 100 x 100 mm gr. splotu 4 mm koloru żółtego | m2 | 288,0000 |  |  |
| 20. | 1 | 00/5 | zestaw elementów montazowych siatek ochronnych dla dlugosci 24 m (6 słupów, 2 zastrzały, olinowanie tuleje) Słupy stalowe ocynkowane ogniowo (profil 80 x 80 mm) | kpl | 2,0000 |  |  |
| 21. | 1 | 00/6 | Pilkochwyty ,montaż słupów do mocowania siatek ochronnych na boisku zewn.(slupy,olinowanie,tileje) | szt | 12,0000 |  |  |
| 22. | 1 | 000/1 | stanowisko sedziowskie do siatkówki | szt | 1,0000 |  |  |
| 23. | 1 | 000/1 | rury fi 145 mm z PCV z filtrem włókna syntetycznego | m | 204,0000 |  |  |
| 24. | 1 | 000/2 | rury fi 80 mm z PCV z filtrem włókna syntetycznego | m | 284,5800 |  |  |
| 25. | 1 | 000/2 | słupki do siatkówki aluminiowe z płynną regulacją wysokości | kpl | 1,0000 |  |  |
| 26. | 1 | 000/3 | siatka do siatkówki turniejowa z antenkami - obszyta tasmą | szt | 1,0000 |  |  |
| 27. | 1 | 000/4 | osłony słupków | kpl | 1,0000 |  |  |
| 28. | 1 | 000/5 | dekiel maskujący slupek alumiowy | szt | 2,0000 |  |  |
| 29. | 1 | 000/6 | taśma wyznaczająca pole gry- kolor niebieski | szt | 1,0000 |  |  |
| 30. | 1 | 000/7 | linie wyznaczające pole gry 8 x 16 m , niebieskie | szt | 1,0000 |  |  |
| 31. | 1 | 0000/1 | stożek żelbetowy do karbowanej rury trzonowej o sredn., 315 mm | szt | 7,0000 |  |  |
| 32. | 1 | 1/1 | siedziska plastikowe o konstrukcji stalowej ocynkowane ogniowo, kolor żółty | szt | 89,0000 |  |  |
| 33. | 0 | 1020302 | Olej napędowy do silników | kg | 16,3395 |  |  |
| 34. | 0 | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 462,9525 |  |  |
| 35. | 0 | 1120709 | Drut stalowy okrągły miękki śr.0,5 mm | kg | 1,4175 |  |  |
| 36. | 0 | 1322099 | Elementy metalowe | kg | 117,5800 |  |  |
| 37. | 0 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 3,5624 |  |  |
| 38. | 0 | 1511499 | Farba ftalowa nawierzchniowa | dm3 | 0,2308 |  |  |
| 39. | 0 | 1511599 | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,4348 |  |  |
| 40. | 0 | 1511799 | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,1836 |  |  |
| 41. | 0 | 1520499 | Emalia poliwinylowa chemoodporna | dm3 | 0,5200 |  |  |
| 42. | 0 | 1521599 | Farba poliwinylowa do grunt.przeciwrdzewna | dm3 | 0,2800 |  |  |
| 43. | 0 | 1530599 | Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | dm3 | 0,2950 |  |  |
| 44. | 1 | 1600514 | Kruszywo min.łamane niesort.30,5/63 mm,tłuczeń | t | 268,9321 180,5288 |  |  |
| 45. | 1 | 1600514/0 | Kruszywo min.łamane niesort.0/60 mm,tłuczeń | t | 135,5418 |  |  |
| 46. | 0 | 1600600 | Miał kamienny | t | 11,4216 |  |  |
| 47. | 1 | 1600606 | Tłuczeń kamienny 0-60 mm | t | 4,3200 |  |  |
| 48. | 0 | 1601804 | Piasek | m3 | 4,9676 |  |  |
| 49. | 0 | 1601808 | Piasek zwykły | m3 | 12,2040 |  |  |
| 50. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 123,7968 79,0719 |  |  |
| 51. | 0 | 1602199 | Pospółka do betonów | m3 | 0,3150 |  |  |
| 52. | 0 | 1603004 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowo-żwir.cz.zm | t | 110,5640 |  |  |
| 53. | 0 | 1640900 | Piasek filtracyjny | m3 | 36,8310 |  |  |
| 54. | 0 | 1640902 | Żwirek filtracyjny | m3 | 45,1795 |  |  |
| 55. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,0234 |  |  |
| 56. | 0 | 1700399 | Cement portlandzki zwykły bez dodatków | t | 0,0140 |  |  |
| 57. | 0 | 1800102 | Cegły budowlane pełne kl.150 | szt | 367,0000 |  |  |
| 58. | 0 | 2220099 | Krawężniki drogowe betonowe | m | 6,1200 |  |  |
| 59. | 0 | 2220802 | Obrzeża betonowe 30x8 cm | m | 436,7513 |  |  |
| 60. | 0 | 2220803 | Obrzeża betonowe 20x6 cm | m | 71,4000 |  |  |
| 61. | 0 | 2222110 | Kostki brukowe betonowe grub.6 cm,kolorowe | m2 | 1,2300 |  |  |
| 62. | 1 | 2222299 | Kostki brukowe prostokątne 20x10 cm | m2 | 79,5113 |  |  |
| 63. | 0 | 2301099 | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 71,1170 |  |  |
| 64. | 0 | 2301400 | Roztwór asfaltowy "Abizol P" | kg | 27,0900 |  |  |
| 65. | 0 | 2301401 | Roztwór asfaltowy "Abizol R" | kg | 14,2600 |  |  |
| 66. | 0 | 2370696 | Mieszanka betonowa | m3 | 0,3869 17,7790 |  |  |
| 67. | 1 | 2370699 | beton z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 | 6,4751 |  |  |
| 68. | 0 | 2380807 | Zaprawa cementowa M 7 | m3 | 0,5000 |  |  |
| 69. | 0 | 2380808 | Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0,3884 |  |  |
| 70. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,0149 0,6472 |  |  |
| 71. | 0 | 2600622 | Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III | m3 | 0,0759 |  |  |
| 72. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 17,9306 26,8309 |  |  |
| 73. | 0 | 3950001 | Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane | m3 | 0,0350 |  |  |
| 74. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,0287 |  |  |
| 75. | 0 | 3951303 | Słupki drewniane iglaste śred.120 mm | m3 | 0,0272 |  |  |
| 76. | 0 | 3990400 | Ziemia urodzajna (humus) | m3 | 92,6208 |  |  |
| 77. | 0 | 3990799 | Nasiona traw | kg | 21,3740 |  |  |
| 78. | 0 | 5430099 | Kręgi betonowe h=500 mm | szt | 5,2500 |  |  |
| 79. | 1 | 5430499 | Rury karbowane fi 315 mm z włazem żeliwnym B-125 | m | 7,3500 |  |  |
| 80. | 0 | 5450699 | Pokrywy żelbetowe nadstudzienne | szt | 1,0000 |  |  |
| 81. | 1 | 5631299 | Rury przepustowe z PCW - typu Arota fi 150 mm | m | 46,8000 |  |  |
| 82. | 1 | 5644302 | Dwukielichy,śred.115 mm | szt | 13,5000 |  |  |
| 83. | 0 | 6340901 | Stopnie włazowe żeliwne | szt | 8,0000 |  |  |
| 84. | 1 | 6341700 | Włazy kanałowe żeliwne B-125 fi 315 (Wawin) | szt | 7,0000 |  |  |
| 85. | 1 | 6341700/1 | Włazy kanałowe żeliwne B-125 fi 600 | szt | 1,0000 |  |  |
| 86. | 1 | AW/1 | mieszanka z poliuretanu - granulat czarny SBR z klejem poliuretanowym | m2 | 953,1375 |  |  |
| 87. | 1 | AW/2 | mieszanka EPDM z klejem poliureatanowym w kolorze czerwonym | m2 | 953,1375 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |