| Inwestor: GMINA PRZYSTAJŃ ul. Częstochowska 5 42-141 PRZYSTAJŃ | Wykonawca: WYLONIONY W DRODZE PRZETARGU |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

CPV: 45223200-8

Nazwa budowy:    BUDOWA KOMPLEKSU SPRTOWEGO

W  PRZYSTAJNI

Adres budowy:                      ul. Nowa , 42-141 PRZYSTAJŃ

Rodzaj robót:                                  OGRODZENIA

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01I, KNR 2-02

Opracował :  mgr  Waldemar  Czekała

Częstochowa, październik 2012 r

Ogólna charakterystyka robót

1.  Podstawa  opracowania

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 08.06.2004 Nr 130 poz. 1389)

- Charakterystyka  obiektu

2.1.Ogrodzenie wysokie

Lokalizacja i długość ogrodzenia według rys. nr 1 i nr 14. Ogrodzenie systemowe wys. 4 m, charakteryzuje się wysoką ochroną antykorozyjną materiałów, solidnością wykonania i estetyką. Elementy ogrodzenia:

- przęsła z siatek stalowych zgrzewanych z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo, powleczonego proszkowo poliestrem – kolor zielony RAL 6005. Średnica drutu 2,5 mm. W części dolnej wysokość oczek siatki 200 mm, szerokość oczka 50 mm. W części górnej wysokość oczek siatki 200 mm, szerokość 100 mm. Górna krawędź z prętami wystającymi 15 mm ponad krawędź. Siatki mocowane do słupków systemowymi łącznikami z tworzywa wygłuszającego w kolorze siatki. Słupki stalowe o wym. 80 x 50 x 3 mm, ocynkowane ogniowo, powleczone proszkowo poliestrem – kolor ciemnozielony Ral 6005. Wysokość słupków 4,90 m, zabetonowane w fundamencie na głębokość 71 cm. Słupki zakończone kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wykopy pod fundamenty o przekroju kołowym średnicy 40 cm sposobem ręcznym. Stopy fundamentowe wylewane z betonu C 20/25, wibrowanego o przekroju kołowym. Między stopami fundamentowymi słupków ogrodzenia zlokalizowano cokół betonowy z betonu C 20/25 o wym. 20 x 100 cm. Cokół spełnia funkcję murku oporowego (teren boiska lekko wyniesiony ponad teren przylegający). W ogrodzeniu wysokim przewidziano montaż 2 furtek systemowych o wym. 1,0 x 2,0 m, z wkładką na klucz.

  - Ogrodzenie niskie

Lokalizacja i długość ogrodzenia według rys. nr 1 i nr 14. Ogrodzenie systemowe wys.   1,50 m. Przęsła z siatek stalowych zgrzewanych z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo, powleczonych proszkowo poliestrem – kolor ciemnozielony RAL 6005. Średnica drutu 2,5 mm. Wysokość oczek siatki 200 mm, szerokość oczka siatki 50 mm. Górna krawędź z prętami wystającymi 15 mm ponad krawędź. Słupki stalowe o wym. 60 x 60 x 3 mm, ocynkowane ogniowo, powleczone proszkowo poliestrem – kolor ciemnozielony Ral 6005. Słupki zakończone kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Słupki wysokości 2,25 m, osadzone bezpośrednio w cokole z betonu C 20/25 na głębokość 50 cm. Cokół betonowy o wym. 20 x 80 cm.

- Dane  wyjściowe do kosztorysowania

Przyjęto  do  przewidywanych  warunków  miejscowych :

- Roboty ręczne , grunt   III

- środki  transportowe  samochody  samowyładowcze  5 – 10  ton

- ceny materiałów i pracy sprzętu wg Sekocenbudu i producentów

- Podstawa wyliczenia  norm

KNR 2-01 ,  KNR 2-02,

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. I. OGRODZENIE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0310-02-060 | Ręczne wykopy ciągłe o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III - wykop pod ławy fundamentowe cokołu krotność= 1,00 | m3 | 30,66 |
| 1. | odcinek - ogrodzenia wys. 1,63 oznaczony A - B - C - D : |  |  |  |  |
| 2. | (21,25 + 11,75 + 2.0 + 7.59)* 0,80 * 0,20 |  |  |  | 6,81 |
| 3. | ogrodzenie w granicy nieruchomosci nr 835 wys. 4,0 m oznaczenie C - D - E pomniejszono o fundamenty pod słupki : |  |  |  |  |
| 4. | (80,73 +47,0 ) * 1,0 * 0,20 -(53 * 0,4*0,4*1,0) |  |  |  | 17,07 |
| 5. | ogrodzenie wys. 1,63 odcinek E - F - G do istniejacego ogrodzenia : |  |  |  |  |
| 6. | (36,80+5,60) * 0,80 * 0,20 |  |  |  | 6,78 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 30,66 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0312-10-020 | Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | szt | 53,00 |
| 1. | 53,0 |  |  |  | 53,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021801-02-040 | Cokoły betonowe z fundamentem o wymiarach 0,20x0,80 m. dla ogrodzenia h= 1,63 krotność= 1,00 | m | 84,99 |
| 1. | fundamenty pod ogrodzenie niskie 0,20 * 0,80 m odcinek " A - B - C -D + E- F- G : |  |  |  |  |
| 2. | (21,25+11,75+ 2.0 + 7,59) |  |  |  | 42,59 |
| 3. | (36,80 + 5,60 ) |  |  |  | 42,40 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 84,99 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021801-02-040 | Cokoły betonowe z fundamentem o wymiarach 0,20x1,00 m. dla ogrodzenia h = 4,0 m krotność= 1,00 | m | 106,53 |
| 1. | pomniejszone o fundamenty słupków : |  |  |  |  |
| 2. | (170,32 - 42,59) - ( 53 * 0,40) |  |  |  | 106,53 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021801-05-040 | Dodatek za każde 10 cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego.- dla ogrodzenia wys. 4,0 m krotność= 2,00 | m | 106,53 |
| 1. | 106,53 |  |  |  | 106,53 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021803-03/0-040 | Ogrodzenia niskie z siatki wysokości 1,63 m na słupkach stalowych wys. 2,25 m systemowych (Nylofor EL) o rozstawie 2,50 m o wym. 60x60x3 mm,obsadzonych w cokole - analogia krotność= 1,00 | m | 84,99 |
| 1. | 21,25 + 11,75 + 2,0 + 7,59 + 36,80 + 5,60 |  |  |  | 84,99 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020203-01-060 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. - pod słupki wysokosci 4,0 m krotność= 1,00 | m3 | 8,48 |
| 1. | 53,0 * 0,40 * 0,40 * 1,0 |  |  |  | 8,48 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021803/0-040 | Ogrodzenia z siatki j.w. lecz wys. 4,18 m na słupkach stalowych systemowych o rozstawie 2,53 m o wym. 80x50x3 mm dł. 4,90 m, obsadzonych w cokole - analogia krotność= 1,00 | m | 127,73 |
| 1. | 170,32 - 42,59 |  |  |  | 127,73 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021808-07-090 | Furtki wejsciowe o szerokości 1,0 m i wys. 2,0 z siatki na ramach z kątowników,z pasem dolnym zblachy wys.25 cm,na gotowych słupkach - analogia krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 1. | 2,0 |  |  |  | 2,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0311-02-060 | Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut obsypka cokołów. Grunt kategorii III - grunt z nadwyżki krotność= 1,00 | m3 | 39,14 |
| 1. | 30,66 + 8,48 |  |  |  | 39,14 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0505-01-050 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III - teren sąsiadujący krotność= 1,00 | m2 | 638,16 |
| 1. | 212,72 * 3,0 |  |  |  | 638,16 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 00/00 | Siatka ogrodzeniowa stalowa zgrzewana systemowa w kolorze zielonym, panel 2500 x 203 mm oczko 50 x 200 mm | m2 | 259,2919 |  |  |
| 2. | 1 | 000/00 | siatka stalowa zgrzewana sysytemowa w kolorze zielonym, panel o wym. 2500 x 2060mm oczko 100x200 mm | m2 | 263,1238 |  |  |
| 3. | 1 | 000/1 | słupki ogrodzeniowe sysytemowe wys. 2,25 m 60x60x3 mm w kolorze zielonym | szt | 39,0000 |  |  |
| 4. | 1 | 1323700/1 | Słupki stalowe sysytemowe 80 x 50x 3 mm w kolorze zielonym wys. 4,90m | szt | 53,0000 |  |  |
| 5. | 1 | 1324899 | Furtka typowa matalowa o wym. 2,0 x 1,0 m | kpl | 2,0000 |  |  |
| 6. | 0 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 6,4512 15,3216 |  |  |
| 7. | 1 | 1331511 | Siatka ogrodzeniowa stalowa zgrzewana systemowa w kolorze zielonym, panel 2500 x 1,63mm oczko 50 x 200 mm | m2 | 138,5337 |  |  |
| 8. | 0 | 1511799 | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 2,5400 |  |  |
| 9. | 1 | 2370601 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 | 4,3890 43,3984 |  |  |
| 10. | 0 | 2370699 | beton z kruszywa naturalnego | m3 | 8,6072 |  |  |
| 11. | 0 | 2380807 | Zaprawa cementowa M 7 | m3 | 0,0160 |  |  |
| 12. | 0 | 2380809 | Zaprawa cementowa M 15 | m3 | 0,1278 1,9534 |  |  |
| 13. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,3612 1,2257 |  |  |
| 14. | 0 | 2600622 | Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III | m3 | 0,1102 |  |  |
| 15. | 0 | 2601301 | Listwy i łaty iglaste kl.II | m3 | 0,0320 0,2164 |  |  |
| 16. | 0 | 3950001 | Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane | m3 | 0,0509 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |